|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  | Petrospek Climate Maker Технический отдел |
| --- | --- | --- | --- |

КОНДИЦИОНЕР

ОКОННОГО ТИПА

ОХЛАЖДЕНИЕ

ALY22A

ALY24A

ALY27A

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ДЛЯ  ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБРАЩЕНИЙ К НЕМУ

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед запуском кондиционера внимательно прочитайте данный раздел и строго следуйте его положениям.

- Инструкции относятся к соблюдению правил техники безопасности и должны неукоснительно соблюдаться.

- Обозначения в руководстве “ОСТОРОЖНО” и “ВНИМАНИЕ” имеют следующий смысл:

| ВНИМАНИЕ! | - указывает на действия, неправильное выполнение которых может привести к смертельному исходу или серьезной травме пользователя. |
| --- | --- |
| ОСТОРОЖНО! | - указывает на действия, неправильное выполнение которых может нанести вред здоровью пользователя или повредить оборудование. |

| Предупреждающие знаки |
| --- |
|  | Треугольным знаком отмечены пункты, содержащие предупреждения “ВНИМАНИЕ” и ”ОСТОРОЖНО”. |
|  | Этим знаком, а также дополнительным пояснением отмечены запрещенные действия. |
|  | Таким значком помечаются инструкции, которым пользователи должны неукоснительно следовать. |

| ОПАСНО |  |
| --- | --- |
| Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондиционер. Для выполнения любых монтажных работ необходимо обращаться в специализированную службу сервиса. |  |
| Для выполнения любых ремонтных работ необходимо обращаться в специализированную службу сервиса. Не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание из-за опасности поражения электрическим током. Техническое обслуживание может проводиться только квалифицированными специалистами. |  |
| Для перестановки кондиционера обратитесь в специализированную службу сервиса, которая выполнит работы по установке и подключению оборудования. |  |

| ОПАСНО |  |
| --- | --- |
| Не находитесь в течение продолжительного времени под прямым потоком холодного воздуха. Продолжительное пребывание непосредственно в потоке охлажденного воздуха может вызвать простудные заболевания. Будьте особенно внимательны при задании температуры воздушного потока, когда в комнате находятся маленькие дети, пожилые или больные люди, а также перед сном. |  |
| Не вставляйте пальцы и посторонние предметы в решетки воздухозаборника и отверстие для выхода воздуха. Вследствие высокой скорости вращения вентилятора внутри агрегата вышеуказанные действия могут привести к травме. Следите за тем, чтобы дети не имели возможности контакта с кондиционером. |  |
| Не запускайте и не останавливайте кондиционер отсоединением от сети вилки сетевого шнура. |  |
| Не повреждайте сетевой шнур. Не ставьте ничего на сетевой шнур и не тяните за него. Это может повредить изоляцию и создать угрозу пожара или поражения электрическим током. |  |
| В случае возникновения каких - либо признаков неисправности (например, запаха дыма) сразу же выключите кондиционер из сети и обратитесь в специализированную службу сервиса. Продолжение эксплуатации кондиционера может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. |  |

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

| ОСТОРОЖНО |
| --- |
| Во время работы кондиционера периодически проветривайте помещение. Недостаточная вентиляция может привести к нехватке в комнате кислорода. | Не направляйте воздушный поток на камины и нагревательные приборы. Направление воздушного потока на открытое пламя может привести к нарушению горения или пожару. |
| Не используйте воду, отводимую из кондиционера, в качестве питьевой. | Не ставьте на кондиционер цветочные вазы и емкости с водой. При протечке воды внутрь кондиционера возможно повреждение электроизоляции и, как следствие, поражение электрическим током. |
| Избегайте попадания воды на кондиционер. Возможно повреждение электроизоляции и, как следствие, поражение электрическим током. | Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками. Существует опасность поражения электрическим током. |
| Не тяните за сетевой шнур. При выключении из сети не тяните за шнур электропитания. Это может привести к нагреву кабеля и даже пожару. | Всегда выключайте кондиционер и вынимайте вилку из электросети при его чистке или замене фильтра. Вследствие высокой скорости вращения вентилятора внутри агрегата, обслуживание включенного агрегата может привести к травме. |
| Если Вы длительное время не пользуетесь кондиционером, отключайте его от электросети. | Периодически проверяйте состояние кондиционера. После длительного использования кондиционера пригласите специалиста по сервисному обслуживанию для проверки состояния оборудования. |
| Кондиционер не может служить для обеспечения режимов, требуемых для работы точного оборудования, выращивания растений, содержания животных, хранения художественных ценностей или продуктов питания. | Не допускайте прямого попадания воздушного потока на комнатные растения и домашних животных. Длительное пребывание непосредственно в области холодного или горячего воздушного потока может оказать отрицательное воздействие на домашних животных и растения. |

| ОСТОРОЖНО |
| --- |
| Эксплуатируйте кондиционер только с воздушным фильтром. Эксплуатация кондиционера без воздушного фильтра может привести к чрезмерному загрязнению внутренних узлов агрегата, что повлечет выход его из строя. | Не прикасайтесь к оребренной поверхности теплообменника. Это может привести к травме. Будьте особенно осторожны при чистке. Сгиб или повреждение ребер теплообменника снижает эффективность работы кондиционера. |
| Не закрывайте и не загораживайте решетку воздухозаборника и отверстие для выхода воздуха. Нарушение нормального движения воздуха снижает эффективность агрегата, приводит к неправильному функционированию и, следовательно, возможному выходу из строя. | При монтаже кондиционера не допускайте присутствия маленьких детей в зоне его проведения. Несоблюдение данной инструкции может привести к несчастному случаю. |
| Не пользуйтесь легковоспламеняющимися газами рядом с кондиционером. | Не устанавливайте кондиционер рядом с камином и другими нагревательными приборами. Избыточный нагрев корпуса кондиционера может привести к его деформации. |

НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ             ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Значок ( указывает на номер страницы, где подробно рассмотрены особенности функционирования данного оборудования.

Примечание:

Выбор OPEN режима AIR EXHAUSTED приведёт к снижению эффективности работы кондиционера в режиме работы охлаждения.

РЕЖИМ РАБОТЫ

| Положение | Функция |
| --- | --- |
| 0 (OFF) / выкл. | Кондиционер выключен. |
| FAN Вентилятор | Вентилятор работает только на проветривание помещения без охлаждения. |
| SUPER QUIET Супер-тихо | Вентилятор работает на низкой скорости; средняя эффективность охлаждения и низкий уровень шума. тся |
| NORMAL | Охлаждение достигается при меньшей мощности работы вентилятора, чем в режиме HIGH POWER. |
| HIGH POWER Высокая мощность | Работают вентилятор (на высокой скорости) и компрессор – сильное охлаждение. |

Охлаждение

РЕЖИМ РАБОТЫ

УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Установка SUPER WAVE [суперволны].

Возможны три варианта направления потока воздуха по отношению к месту установки кондиционера в помещении, и в каждом случае можно скорректировать угол направления потока воздуха.

| Направление потока | Левая сторона | Центр | Правая сторона |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка вертикальных жалюзи направления потока вправо-влево |  |  |  |
|  | Осторожно сдвиньте вертикальные жалюзи влево до упора. | Установите вертикальные жалюзи по центру. | Осторожно сдвиньте вертикальные жалюзи вправо до упора. |

Осторожно!

Устанавливайте положение вертикальных жалюзи только после переключения SELECT LEVER в положение NEUTRAL.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

# ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ВНИМАНИЕ! | В случае возникновения каких-либо признаков неисправности (запах гари и т.п.) сразу же отсоедините сетевой шнур от электросети и обратитесь в специализированную службу сервиса. Выключение установки только кнопкой пульта дистанционного управления не отсоединяет кондиционер от источника питания. Для его полного обесточивания отсоедините сетевой шнур от электросети или используйте предохранительный выключатель. |
| --- | --- |

Перед обращением в специализированную службу сервиса проверьте следующее:

|  | Признак неисправности | Возможная причина |
| --- | --- | --- |
| Нормальное функциониро-вание | Возникновение шума: | В течение 2 - 3 минут после запуска, во время работы и сразу же после остановки кондиционера можно услышать звук текущей жидкости. Это звук протекающего по трубкам хладоносителя. При работе кондиционера можно услышать слабое поскрипывание из-за незначительного расширения и сжатия корпуса в результате изменения температур. |
|  | Возникновение запаха: | Иногда воздух, поступающий из кондиционера, имеет посторонние запахи (мебели, табака и т.п.), источниками которых являются объекты, расположенные в помещении. |
|  | Появление тумана или пара: | При функционировании в режиме охлаждения при выходе воздуха из внутреннего блока может образовываться легкий туман. Это происходит из-за резкого охлаждения воздуха помещения потоком, выходящим из кондиционера, в результате чего конденсируется влага и образуется легкая дымка. |

|  | Сбои в работе | Возможная причина |
| --- | --- | --- |
| Требуется дополнительная проверка | Кондиционер не работает: | Сетевой шнур отключен от электросети. Отключение электропитания. Перегорание или срабатывание предохранителя. Переключатель режима работы установлен в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). |
|  | Недостаточная хладопроизводительность: | Воздушный фильтр загрязнен. Отверстия для забора или выхода воздуха заграждены. Неправильно задана желаемая температура помещения. Открыты окна или двери. В режиме охлаждения в помещение попадает прямой солнечный свет. Рекомендуется закрыть шторы. При работе кондиционера в режиме охлаждения в помещении находится слишком много людей или включен обогреватель. |

Если Вам не удалось выявить и устранить причину сбоя работы с помощью вышеуказанных действий, выключите кондиционер, отсоедините его от сети, и обратитесь в специализированную службу сервиса.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеследующую информацию и разберитесь в ней.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | AMY13A | ALY24A | ALY27A |
| --- | --- | --- | --- |
| ТИП | охлаждение | охлаждение | охлаждение |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 220-240 в~ 50 Гц | 220-240 в~ 50 Гц | 220-240 в~ 50 Гц |
| РеЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ | ХЛАДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 6.30-6.35 кВт | 6.75-6.90 кВт | 7.70-7.90 кВт |
|  | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 2.60-2.67 кВт | 2.80-2.90 кВт | 3.08-3.15 кВт |
|  | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 12.5-12.0 А | 13.6-13.8 А | 15.5-16.0 А |
|  | КЭЭ* | 2.42-2.38 кВт | 2.41-2.38 кВт | 2.50-2.51 кВт |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА В СИСТЕМЕ | 3,040 кПа | 3,040 кПа | 3,040 кПа |
| ХЛАДАГЕНТ, ВЕС ЗАПРАВКИ | 1,170 г | 1,400 г | 1,860 г |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | Высота | 428 мм | 428 мм | 428 мм |
|  | Ширина | 710 мм | 710 мм | 710 мм |
|  | Длина | 877 мм | 877 мм | 877 мм |
|  | Вес | 92 кг | 92 кг | 97 кг |
| Акустические данные: | Максимальный уровень звукового давления для внутреннего и наружного блоков не более 70 дБ (А). При измерении в соответствии со стандартами IEС 704-1 и ISO 3744. |

КЭЭ* - коэффициент энергетической эффективности - отношение производительности к потребляемой мощности.

# Text boxes

| УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ…………….. | 2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ....................………… | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ФУНЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ | 6 | ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....................……….. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ……………………………….…. | 13 14 |
| РЕЖИМ РАБОТЫ………….…………………………………. УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА | 7 9 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ....................………. | 14 |

ВНИМАНИЕ

Если сетевой шнур Вашего кондиционера поврежден, в целях безопасности он должен быть заменен изготовителем или специализированной службой сервиса.

Кондиционер

- Дренаж

(Расположен внизу задней панели)

Дренажный трубопровод обеспечивает отвод конденсата, образующегося в режиме охлаждения.

2. Вертикальные жалюзи ( ( Стр.9)

Варьируют горизонтальное (вправо – влево) направление воздушного потока.

3. Горизонтальные жалюзи (расположены позади вертикальных) ( ( Стр.9)

Варьируют вертикальное (вверх – вниз) направление воздушного потока.

4. Крышка панели управления

5. Сетевой шнур

6. Съёмная панель

Через нее происходит забор воздуха из помещения.

7. Воздушный фильтр ( ( Стр.12)

Очищает воздух от пыли.

Панель управления

1. Переключатель SELECT LEVER [выбора]:

NEUTRAL:

Используется для изменения потока воздуха вручную.

SUPER WAVE ZONE:

При выбранном положении SUPER WAVE следует задать желаемое направление потока воздуха  ((Стр.10).

- Переключатель SUPER WAVE [суперволна]

0 (OFF):  поток воздуха кондиционера только в одном направлении

ON: вращение жалюзи с максимальным углом распределения потока воздуха

- Переключатель EXHAUST AIR [использованный воздух]

CLOSE: Происходит циркуляция воздуха внутри помещения без вывода его наружу.

OPEN:    Использованный воздух  смешанный с сигаретным дымом и запахами выводится наружу.

- Переключатель MASTER CONTROL

[РЕЖИМ РАБОТЫ] ((Стр.7)

- Регулятор THERMOSTAT ((Стр.8)

Подключение к электропитанию

Установите розетку

- Розетка должна быть прочно закреплена.

- В случае подключения прямо к электропроводке, отключите сетевой автомат.

###### Переключатель MASTER CONTROL

Чтобы добиться максимальной эффективности работы в режиме охлаждения, например, в летний период, выберите на панели управления позицию HIGH POWER (синий). Также достигается высокая эффективность циркуляции воздуха, отвода конденсата и очистки воздуха от пыли.

Выбор позиции SUPER QUIET (синий) значительно снизит уровень шума работы вентилятора.

Циркуляция воздуха

Циркуляция воздуха является важным фактором в поддержании нормальной температуры в помещении. Циркуляция воздуха в помещении может происходить вне режима охлаждения, для этого следует установить переключатель режима работы (MASTER CONTROL) в положение FAN.

Для циркуляции воздуха без охлаждения поверните регулятор термостата против часовой стрелки в положение “1” и переключатель режима работы в любое положение с охлаждением.

Регулятор термостата

Однажды установленный на  желаемую температуру в помещении термостат автоматически поддерживает и регулирует её без чрезмерного или недостаточного охлаждения, таким образом, достигается комфортная среда.

С помощью термостата управляется только компрессор, и соответственно продолжается циркуляция воздуха  с помощью  вентилятора даже при выключенном компрессоре в режиме охлаждения.

Для выключения режима охлаждения установите переключатель режима работы в положение OFF/Выкл.

- Для понижения температуры поверните регулятор термостата по часовой   стрелке в направлении увеличения значения чисел.

- Для повышения температуры поверните регулятор термостата против часовой   стрелки в направлении уменьшения значения чисел.

Примечание:

При установке термостата в положение 10 может произойти обледенение оребренной поверхности со стороны помещения и привести к низкой эффективности охлаждения. В этом случае переключите режим работы на FAN и поверните термостат против часовой стрелки. Комфортная комнатная температура может быть достигнута при установке термостата в положение 5, 6 или 7. Помните, что температура в помещении ниже 22(С опасна для здоровья.

Осторожно!

При остановке режима работы охлаждения с помощью MASTER CONTROL или регулятора THERMOSTAT не запускайте кондиционер в течение трёх минут. В случае если вы запустите кондиционер раньше, двигатель компрессора подвергнется перенапряжению, и сработает защитное устройство. В этом случае запуск режима работы охлаждения будет невозможен в течение 20 минут.

| ВНИМАНИЕ! | Не вставляйте пальцы и посторонние предметы между жалюзи. Вследствие высокой скорости вращения вентилятора внутри агрегата вышеуказанные действия могут привести к травме. Не производите настройку кондиционера при закрытых створках жалюзи, это может привести к сбою в работе. |
| --- | --- |

Установка направления потока воздуха вручную

- Установка направления потока воздуха по вертикали

Горизонтальные жалюзи направления потока воздуха вверх-вниз с помощью сдвига створок могут быть установлены для направления потока воздуха вверх, вниз, либо прямо.

Горизонтальные жалюзи

- Установка направления потока воздуха по горизонтали

Вертикальные жалюзи направления потока воздуха вправо-влево с помощью сдвига створок могут быть установлены для направления потока воздуха вправо, влево, либо прямо.

Вертикальные жалюзи

Осторожно!

Устанавливайте положение вертикальных жалюзи только после переключения SELECT LEVER в положение NEUTRAL.

Примечание:

Если температура помещения недостаточно понижается, то в этом случае можно использовать положения термостата 8, 9 и 10. Это может происходить из-за автоматического отключения термостата, когда охлаждённый воздух, выходящий через горизонтальные жалюзи, направленные вниз, и вертикальные жалюзи, повёрнутые влево, создаёт короткий цикл и циркулирующий воздух воздействует на сенсор термостата.

Установка направления потока воздуха жалюзи SUPER WAVE

[суперволна]

- Переместите SELECT LEVER [переключатель выбора] вправо до упора, в положение NEUTRAL.

- Установите вертикальные жалюзи и переключатель выбора в соответствии с требуемым направлением потока воздуха как указано ниже.

- Установите SELECT LEVER [переключатель выбора] на отрезке SUPER WAVE ZONE. Переключатель SUPER WAVE    [суперволна]  установите в положение ON.

- Угол распределения потока воздуха может быть скорректирован на отрезке SUPER WAVE ZONE. При перемещении переключателя выбора к правой или левой границе угол распределения потока воздух соответственно  уменьшается или увеличивается.

Примечание: Если переключатель режима работы [MASTER CONTROL] установлен на «0», переустановите его в другое положение.

Примечание: Если переключатель выбора возвращён обратно в положение NEUTRAL с ошибкой, вертикальнльные жалюзи не функционируют должным образом. В этом случае выполните все действия сначала.

(Угол распределения потока воздуха(

Увеличение (

( Уменьшение

| ВНИМАНИЕ! | Перед чисткой кондиционера убедитесь, что кондиционер выключен и сетевой шнур отсоединен от электросети. Выключите сетевой автомат Вследствие высокой скорости вращения вентилятора внутри кондиционера, несоблюдение указанных действий может привести к травме. |
| --- | --- |

Чистка внутреннего блока

Чистка воздушного фильтра

Протрите блок тряпкой, смоченной в тёплой или холодной воде, затем вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

Не мойте кондиционер водой, температура которой выше 40(С: корпус может деформироваться или изменить цвет. Не пользуйтесь вблизи кондиционера легко воспламеняющимися аэрозолями, такими как лак для волос или одеколон. Не пользуйтесь вблизи кондиционера керосином, бензином, растворителями, инсектицидами и другими химическими реактивами.

В хорошую погоду включите кондиционер в режим вентиляции приблизительно на полдня. Данная мера необходима для сушки внутренних деталей кондиционера

ВНИМАНИЕ!

Если кондиционер не используется в течение длительного периода, в целях предосторожности отсоедините сетевой шнур от электросети. Если не отключить сетевой шнур, на штепселе будет скапливаться пыль, что в дальнейшем может привести к появлению дыма и возникновению пожара.

При обнаружении перетираний, обрывов и других повреждений обратитесь в специализированную службу сервиса.

При большом скоплении пыли на фильтре падает эффективность работы кондиционера и повышается уровень шума. Рекомендуется чистить фильтры в начале сезона, а в случае частого использования кондиционера 1 раз в две недели.

Снятие фильтра и съёмной панели

Фильтр прикреплён к задней части съёмной панели

1. Возьмите съёмную панель снизу и потяните вверх и на себя.

2. Вытяните фильтр за край по центру.

Установка фильтра и съёмной панели

- Фильтр надёжно прикреплён к задней части съёмной панели с помощью четырёх фиксирующих ушек.

2. Сначала подвесьте за фиксирующие ушки верхнюю часть съёмной панели к передней панели.

Передняя панель

ушки

Если кондиционер не используется более месяца

Чистка

Удалите пыль с помощью пылесоса  или  промойте фильтр в тёплом мыльном растворе. После мытья высушите фильтр в защищенном от солнца месте и установите на место.

Регулярно проверяйте сетевой шнур

Обслуживание и ремонт

В зависимости от условий эксплуатации, после двух - трех сезонов работы внутренние детали кондиционера загрязняются, что является причиной снижения эффективности работы.

Рекомендуется регулярно проводить технический осмотр кондиционера квалифицированным персоналом. Для этого обратитесь в специализированную службу сервиса.

Если кондиционер используется при более высоких температурах, чем указано в таблице, может сработать система автоматической защиты, прерывающая работу установки.

Если кондиционер используется при более низких температурах, чем указано в таблице, может произойти обледенение теплообменника, вызывающее протечку воды или какие-либо другие неполадки.

- Кондиционер можно использовать только по назначению: для охлаждения и вентиляции помещения.

В таблице приведены допустимые значения рабочих температур и влажности:

| Режим охлаждения | Температура наружного воздуха: ( от 21 0С до 52 0С. |
| --- | --- |
|  | Температура в помещении: ( от 21 0С до 32 0С. |
|  | Влажность в помещении: Около 80 % или ниже. При использовании кондиционера в течение длительного времени в помещении с повышенной влажностью влага может конденсироваться на поверхности кондиционера и стекать вниз. |

Съёмная панель

фильтр

Диапазон рабочих температур и влажности