|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | Petrospek Climate Maker Технический отдел |
| --- | --- | --- |

СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР

# НАСТЕННОГО ТИПА

ASY9R

ASY12R

ASY9A

ASY12A

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБРАЩЕНИЙ К НЕМУ

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

| ОПАСНО! ОСТОРОЖНО! | Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондиционер. Для выполнения любых ремонтных работ необходимо обращаться в специализированную службу сервиса. Для перестановки кондиционера обратитесь в специализированную службу сервиса, которая выполнит работы по установке и подключению оборудования. Не находитесь в течение продолжительного времени под прямым потоком холодного воздуха. Не вставляйте пальцы и посторонние предметы в решетки воздухозаборника и окно выходящего воздуха. Не запускайте и не останавливайте кондиционер отсоединением вилки сетевого шнура от сети. Не повреждайте сетевой шнур. В случае возникновения каких - либо признаков неисправности (например, запаха дыма), сразу же выключите кондиционер из сети и обратитесь в специализированную службу сервиса. В случае повреждения сетевого шнура, для его замены обратитесь в специализированную службу сервиса. Во время работы кондиционера периодически проветривайте помещение. Не направляйте воздушный поток на камины и нагревательные приборы. Не облокачивайтесь и не кладите посторонние предметы на кондиционер. Не ставьте на кондиционер цветочные вазы и емкости с водой. Избегайте попадания воды на кондиционер. Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками. Не тяните сетевой шнур. Если вы длительное время не пользуетесь кондиционером, отключайте его от электросети. Периодически проверяйте состояние кондиционера. Не допускайте прямого попадания воздушного потока на комнатные растения и домашних животных. Не используйте воду, отводимую из кондиционера в качестве питьевой. Кондиционер не может служить для обеспечения режимов, требуемых для работы точного оборудования, выращивания растений, содержания животных, хранения художественных ценностей или продуктов. Во время режима нагрева соединительные вентили нагреваются, поэтому будьте осторожны при их использовании. Не прикасайтесь к ребристой поверхности теплообменника. Эксплуатируйте кондиционер только с воздушным фильтром. Не закрывайте и не загораживайте решетку воздухозаборника и окно выхода воздуха. Внутренний блок и пульт дистанционного управления необходимо располагать на расстоянии, по крайней мере, 1 м от телевизоров и радиоприемников. Не устанавливайте кондиционер рядом с камином и другими нагревательными приборами. При монтаже внутреннего и наружного блоков не допускайте присутствия маленьких детей в зоне проведения монтажа. Не пользуйтесь легковоспламеняющимися газами рядом с кондиционером. |
| --- | --- |

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

### Наименование основных узлов и органов управления

Рис. 1 Внутренний блок

- Панель управления (Рис.2)

- Выключатель питания

- Кнопка MANUAL  AUTO (управления при отсутствии пульта)

- Ресивер сигнала пульта управления

- Световые индикаторы (рис.3)

- Индикатор функционирования (красный)

- Индикатор TIMER [таймера](зелёный)

- Если в режиме работы таймера индикатор таймера мигает, это означает, что произошёл сбой уставки (стр. 13 авто перезапуск)

- Индикатор автоматической установки жалюзи (оранжевый)

- Решётка воздухозаборника (Стр.4)

- Воздушный фильтр

- Горизонтальные жалюзи

- Вертикальные жалюзи (расположены позади горизонтальных)

- Дренажный патрубок

- Вилка

- Сетевой шнур

- Воздушный фильтр (заказывается отдельно)

Рис. 5 Наружный блок

- Вход воздуха

- Выход воздуха

- Соединительные трубопроводы

- Дренажный патрубок (снизу)

Рис.6 Пульт дистанционного управления

- Кнопка ночного времени [SLEEP]

- Кнопка режима работы [MASTER CONTROL]

- Кнопки установки температуры/ времени (((()[SET TEMP./SET TIME]

- Передатчик сигнала

- Кнопка таймера (TIMER)

- Кнопка управления вентилятором [FAN CONTROL]

- Кнопка вкл./выкл. [START/STOP]

- Кнопка направления потока воздуха [AIR FLOW DIRECTION]

- Кнопка автоматической установки жалюзи [SWING LOUVER]

Задняя панель (рис.7)

- Кнопка установки времени [TIME ADJUST]

- Кнопка ACL (расположена внутри отделения для батареек)

- Кнопка проверки TEST RUN

- Эта кнопка используется только при установке кондиционера; использование кнопки в нормальных условиях приведёт к неправильному функционированию термостата.

- При нажатии кнопки во время работы кондиционера, агрегат переключится в режим проверки, и одновременно начнут мигать световой индикатор работы и индикатор таймера.

- Для остановки работы режима проверки нажмите снова кнопку проверки (TEST RUN), или кнопку вкл./выкл. [STARTY/STOP] для полной остановки кондиционера.

- Дисплей пульта управления

- Индикатор передатчика

- Дисплей часов

- Дисплей режима работы

- Дисплей режима таймера

- Дисплей скорости вентилятора

- Дисплей уставки температуры

- Индикатор уставки таймера

- Индикатор уставки температуры

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

| 1. Включите электропитание 1. Вставьте вилку (Рис. 1 ®14) в розетку; в случае прямого соединения с электросетью, включите сетевой автомат. 2 Установите выключатель электропитания (Рис. 2.2) в положение вкл. (ON). Вставьте батарейки (R03/LR03 x 2) 1 Для открытия отделения для батареек, расположенного на обратной стороне пульта, слегка нажмите на крышку и выдвиньте её. Выдвигайте крышку по направлению стрелки, при одновременном нажатии на знак ^. 2 Вставьте батарейки. Убедитесь, что Вы правильно вставили батарейки, соблюдая полярность (+/-). 3 Закройте крышку отделения для батареек. | Осторожно! Будьте внимательны, дети могут проглотить батарейки. Если Вы в течение длительного времени не используете пульт, выньте из него батарейки для предохранения устройства при утечке электролита. Если батарейки потекли, и жидкость попала на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Отработанные батарейки сразу удаляйте из пульта дистанционного управления. Не пытайтесь перезаряжать батарейки. Не используйте одновременно новые и использованные батарейки, а также батарейки разных типов. При нормальной работе батареек хватает примерно на один год. Если пульт плохо работает, замените батарейки и нажмите кнопку ACL кончиком шариковой ручки или другим острым предметом. |
| --- | --- |
| Установите текущее время 1 Нажмите кнопку установки времени TIME ADJUST (Рис. 7 (30)). Для нажатия кнопки воспользуйтесь кончиком шариковой ручки или другим тонким предметом. 2 Используйте кнопки установки времени +/- (SET TIME) (Рис. 6 ©) для установки текущего времени. Кнопка +: нажимайте для увеличения значения. Кнопка -: нажимайте для уменьшения значения (Каждый раз при нажатии кнопок показания времени будут увеличиваться/уменьшаться на одну минуту. Для быстрой смены показаний с интервалом 10 минут нажмите на кнопки, не отпуская.) 3 Нажмите кнопку TIME ADJUST снова. Это завершит установку времени и запустит часы. |  |
| Использование пульта дистанционного управления • Пульт дистанционного управления должен быть направлен непосредственно на ресивер сигнала, для правильного приёма команды (стр.1 4). • Зона действия: около 7 метров. • При правильном приёме команды с пульта слышен звуковой сигнал. • При отсутствии звукового сигнала, нажмите на кнопку пульта ещё раз. Держатель пульта дистанционного управления |  |

| Винты | Вставить Нажать | Выдвинуть вверх Вынуть |
| --- | --- | --- |
| 1 Установите держатель. | 2 Вставьте пульт дистанционного управления | 3Достать дистанционный пульт управления (для управления в руке). |

РЕЖИМ РАБОТЫ

Выбор режима работы

Нажмите кнопку вкл./выкл. (START/STOP) (Рис. 6 @).

Загорится индикатор работы внутреннего блока (красный) (Рис. 3  6).

Кондиционер начнёт работать.

Для выбора режима работы нажмите кнопку режима работы (MASTER CONTROL) (Рис. 6 @).

При каждом нажатии кнопки режим работы изменяется в следующем порядке.

—»-AUTO (автоматический выбор)—»»COOL(охлаждение)—»-DRY(осушение)

HEAT (обогрев)^     FAN (вентиляция)

Приблизительно через три секунды показания дисплея восстановятся.

Пример: в режиме охлаждения

Установка термостата

Нажимайте кнопки установки температуры (SET TEMP.)  (Рис. 6 ©).

Кнопка +: нажимайте для увеличения значения.

Кнопка -: нажимайте для уменьшения значения

• Диапазон уставок термостата:

Автоматический выбор (AUTO).....Стандартное значение уставки термостата ( 2(С

Обогрев ......................................... 16-30°C

Охлаждения/осушение.................. 18-30°C

Термостат не может использоваться для задания уставки температуры помещения в режиме работы вентиляции (FAN) (на дисплее пульта не появятся показания температуры).

Приблизительно через три секунды показания дисплея восстановятся.

Уставка термостата рассматривается как стандартное значение и может несколько отличаться от фактической температуры помещения.

Пример: задана уставка 26°C

Установка скорости вентилятора

Нажмите кнопку управления вентилятором (FAN CONTROL) (Рис. 6  (23) )

При каждом нажатии кнопки скорость вентиляции изменяется в следующем порядке:

Автоматический выбор    Высокая   Средняя     Низкая  бесшумная

Приблизительно через три секунды показания дисплея восстановятся.

В автоматическом режиме работы:

Обогрев: Вентилятор работает с оптимальной скоростью для циркуляции тёплого воздуха. Однако, при низкой температуре потока воздуха выходящего из внутреннего блока                                            Пример: установлен в режим работы автоматический выбор

вентилятор будет работать на низкой скорости.

Охлаждение: При приближении температуры в помещении к заданной, скорость вентилятора снижается.

Вентиляция: Вентилятор попеременно включается и выключается; при включении, вентилятор работает на низкой скорости.

В режиме ожидания и в начале работы в режиме обогрева вентилятор работает на низкой скорости.

В бесшумном режиме работы:

Вентилятор работает в режиме супер-тихо (SUPER QUIET). Поток воздуха наружного блока уменьшается для бесшумной работы.

• Положение супер-тихо (SUPER QUIET) нельзя использовать  в режиме осушения. (То же самое относится к случаю, когда выбран режим работы осушения при работе вентилятора в режиме автоматического  выбора скорости.)

• При выборе положения супер-тихо (SUPER QUIET), хладо- и теплопроизводительность в некоторой степени снизятся.

Остановка

Нажмите кнопку вкл./выкл. (START/STOP).

Индикатор функционирования (красный) (Рис. 3 6 ) погаснет.

Описание режима работы

В зависимости от температуры в помещении в момент запуска кондиционера, автоматически будет выбран режим работы согласно приведённой ниже таблице.

В результате работы в соответствующем режиме, температура воздуха в помещении изменится до установленной («нормальной»), по схеме.

| Температура в помещении | Режим работы | Уставка термостата (“нормальная”) |
| --- | --- | --- |
| 30° или выше | -» Охлаждение -» | 27°C |
| 27°C-30°C | -» Охлаждение -» | 26°C |
| 25°C-27°C | -» Осушение -» | 24°C |
| 22°C-24°C | -» Ожидание-» |  |
| Ниже 22°C | -» Обогрев-» | 23°C |

В режиме обогрева:

Установите температуру термостата так, чтобы она была выше температуры в помещении. Кондиционер не работает на нагрев, если установка термостата ниже температуры в помещении.

В режиме охлаждения/осушения:

Установите температуру термостата так, чтобы она была ниже температуры в помещении. Кондиционер не работает в режимах охлаждения или осушения, если установка термостата выше температуры в помещении. (В режиме охлаждения будет работать только вентилятор).

В режиме вентиляции:

Кондиционер не может служить для обогрева или охлаждения.

В начале работы кондиционера режим работы и уставка термостата выбираются автоматически.

• При выборе автоматического режима работы кондиционера, вентилятор работает на очень низкой скорости примерно в течение минуты, за это время кондиционер определяет температуру помещения и выбирает соответствующий режим работы.

- Однажды установленный режим работы при изменении температуры в помещении не меняется. Однако в режиме ожидания, если температура в помещении стала ниже 22(С, автоматически включится режим обогрева; если температура выше 24(С, автоматически включится режим осушения.

- В режиме ожидания вентилятор работает очень медленно.

• При нажатии кнопки вкл./выкл. (START/STOP) для того, чтобы перезапустить работу в течение двух часов после остановки автоматического режима работы, кондиционер начнёт работать в том же режиме работы, как и до остановки.

Обогрев:

- Используется для обогрева помещения.

- При выборе режима обогрева, вентилятор работает на низкой скорости в течение приблизительно 3-5 минут, после чего переключается на установленную скорость.

- Если температура в помещении очень низкая, может произойти легкое обледенение наружного блока, что приведет к снижению эффективности работы кондиционера. Чтобы удалить обледенение, по мере необходимости, автоматически включается режим оттаивания. В режиме оттаивания красный индикатор функционирования мигает, режим обогрева прерывается.

- Охлаждение:

• Используется для охлаждения помещения.

Осушение:

• Используется для легкого охлаждения в процессе осушения воздуха.

• Нельзя использовать для обогрева помещения.

• В режиме осушения вентилятор будет функционировать медленно. Чтобы скорректировать влажность в помещении, вентилятор внутреннего блока может время от времени останавливаться. Во время определения влажности помещения вентилятор работает на очень низкой скорости.

• В режиме осушения скорость вентилятора нельзя изменить вручную.

Вентиляция: • Используется для циркуляции воздуха в помещении.

РАБОТА ТАЙМЕРА

Перед тем, как использовать таймер, удостоверьтесь, что на пульте дистанционного управления установлено правильное время. (См. стр. 4).

Для использования таймера включения (ON) или выключения (OFF) кондиционера

1

2

3

Отмена работы таймера

Используйте кнопку таймера для выбора  режима переустановки таймера (TIMER RESET).

Кондиционер вернётся к нормальному функционированию.

Изменение уставок таймера

Выполните действия 2 и 3.

Выключение кондиционера при работе таймера

Нажмите кнопку START/STOP.

Нажмите кнопку вкл./выкл. (START/STOP) (Рис. 6 @27) (при работающем кондиционере перейдите к п. 2).

Загорится индикатор функционирования  внутреннего  блока (красный) (Рис. 3 (6.)).

Нажмите кнопку таймера (TIMER) (Рис. 6 ®) для выбора режима работы таймера включения (ON) или выключения (OFF).

При каждом нажатии кнопки происходит изменение режима работы таймера в следующей последовательности :

-RESET—*- OFF —»> ON —

(переустановка) (выключение)  (включение)

PROGRAM (OFF ^ ON, OFF <- ON) (запрограммированный режим)

Изменение условий функционирования

Загорится индикатор таймера внутреннего блока (зелёный) (рис. 3 7').

Если Вы желаете изменить условия функционирования (режим работы, скорость вентилятора, уставку термостата), после задания уставки таймера подождите, когда показания дисплея восстановятся, затем нажмите соответствующие кнопки для изменения условий функционирования на желаемые.

Для задания желаемого часа выключения (OFF) или включения (ON) кондиционера  (Рис. 6 ©) используйте кнопки установки времени (SET TIME).

Устанавливайте время при мигающих часах дисплея (мигание длится пять секунд).

Кнопка +: Нажимайте для увеличения показателя времени.

Кнопка - : Нажимайте для уменьшения показателя времени.

Через пять секунд показания дисплея восстановятся.

Для использования запрограммированного режима

Отмена работы таймера

Используйте кнопку таймера для выбора режима переустановки таймера (TIMER RESET).

Кондиционер вернётся к нормальному функционированию.

Изменение уставок таймера

Выключение кондиционера при работе таймера

Нажмите кнопку START/STOP.

Изменение условий функционирования

1   Нажмите кнопку вкл./выкл. (START/STOP) (Рис. 6 @27). (при работающем кондиционере перейдите к п. 2). Загорится индикатор функционирования  внутреннего  блока (красный) (Рис. 3 (6.)).

2  Сделайте желаемые уставки таймера выключения (OFF) или включения (ON) кондиционера.

1. Для изменения уставки таймера выполните действия, описанные в разделе “Для использования таймера включения (ON) или выключения (OFF) кондиционера”.

2. Нажмите кнопку таймера (TIMER) для выбора либо OFF-* ON или OFF*-ON.

См. раздел “Для использования таймера включения (ON) или выключения (OFF) кондиционера”  для установки желаемого режима и уставок времени.

Через три секунды показания дисплея восстановятся. Загорится индикатор таймера внутреннего блока (зелёный) (Рис. 3 (7).)

3 Нажмите кнопку таймера (TIMER) (Рис. 6 ®25) для выбора запрограммированного режима работы таймера (PROGRAM)   (на дисплее появится надпись либо OFF - ON или OFF - ON  ).

На дисплее поочерёдно будут появляться надписи   "OFF timer" и "ON timer",  затем появятся показания уставки времени и название операции таймера, которая выполнится первой.

Если Вы желаете изменить условия функционирования (режим работы, скорость вентилятора, уставку термостата), после задания уставки таймера подождите, когда показания дисплея восстановятся, затем нажмите соответствующие кнопки для изменения условий функционирования на желаемые.

• Кондиционер начнёт работать в запрограммированном режиме работы таймера.   (Если режим таймера включения (ON) был выбран первым, кондиционер прекратит работу в этот же момент).

Через пять секунд показания дисплея восстановятся.

О запрограммированном режиме работы таймера

Запрограммированный режим работы таймера позволяет объединить режимы таймера выключения (OFF) и включения (ON) в единый цикл. Цикл может включать в себя переход из режима таймера выключения в режим включения, и наоборот, в двадцати четырёх часовой период.

Таймер сначала начинает работать в том режиме, уставка которого ближе к текущему времени. Последовательность режимов указывается стрелкой на дисплее пульта дистанционного управления (OFF ^ ON, или OFF ^ ON).

Примером использования запрограммированного режима таймера может служить автоматическое выключение кондиционера вечером (таймер выключения (OFF )), после того, как вы легли спать, и автоматический запуск (таймер включения (ON))  с утра, перед тем, как вы встаёте.

### ТАЙМЕР НОЧНОГО ВРЕМЕНИ

В отличие от других функций таймера, таймер ночного времени (автоматического отключения) используется для установки промежутка времени, по истечении которого кондиционер автоматически выключается.

Использование таймера ночного времени

1

Нажмите кнопку SLEEP (когда кондиционер работает, либо выключен) (Рис. 6 @21).

Загорятся индикатор функционирования  внутреннего  блока (красный) (Рис. 3 (6.)) и

индикатор таймера (зелёный) (рис. 3 7').

Отмена работы таймера:

Используйте кнопку таймера для выбора  режима переустановки таймера (TIMER RESET).

Кондиционер вернётся к нормальному функционированию.

Выключение кондиционера при работе таймера:

Нажмите кнопку START/STOP.

Изменение уставок таймера

Нажмите кнопку SLEEP (Рис. 6  21) снова и установите время, используя кнопки установки времени (SET TIME) (Рис. 6  23).

Устанавливайте время при мигающих часах дисплея (мигание длится пять секунд).

Кнопка +: Нажимайте для увеличения показателя времени.

Кнопка - : Нажимайте для уменьшения показателя времени.

Через пять секунд показания дисплея восстановятся.

О режиме таймера ночного времени

Предотвращает чрезмерный обогрев и охлаждение во время сна, таймер ночного времени автоматически будет изменять уставку термостата в соответствии с установленным промежутком времени. По истечении заданного промежутка времени кондиционер выключается.

В режиме обогрева:

При выбранном режиме таймера ночного времени, уставка термостата автоматически уменьшается каждые тридцать минут на 1°C. После понижения на  4°C, уставка термостата с этого момента остаётся неизменной до истечения установленного времени, после чего кондиционер автоматически выключается.

В режиме охлаждения/осушения:

При выбранном режиме таймера ночного времени, уставка термостата автоматически увеличивается каждый час на 1°C. После увеличения на 2°C, уставка термостата с этого момента остаётся неизменной до истечения установленного времени, после чего кондиционер автоматически выключается.

Уставка таймера ночного времени

Уставка таймера ночного времени

30 минут

1 час

1,5 часа

Установленный промежуток времени

Установленный промежуток времени

1 час

УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

Вертикальное (вверх-вниз) направление потока воздуха регулируется с помощью нажатия кнопки направления потока воздуха (AIR FLOW DIRECTION) на пульте дистанционного управления. Горизонтальное (вправо-влево) направление потока воздуха регулируется поворотом створок вертикальных жалюзи вручную. При установке горизонтального направления, включите кондиционер и убедитесь, что  горизонтальные жалюзи отключены.

ОПАСНО!

Установка направления потока воздуха по вертикали

Нажмите кнопку направления потока воздуха (Рис. 6 @28).

Каждый раз при нажатии кнопки, диапазон направления потока воздуха будет изменяться в следующей последовательности:

Не вставляйте пальцы и посторонние предметы между жалюзи. Вследствие высокой скорости вращения вентилятора внутри агрегата вышеуказанные действия могут привести к травме.

Типы установок направления потока воздуха: 1,2,3,4 :   В  режиме охлаждения/осушения

5 ,. 6 , 7 : В  режиме обогрева

Показания дисплея остаются неизменёнными.

Регулируйте направление потока воздуха в пределах диапазонов указанных выше. Вертикальное направление потока воздуха устанавливается автоматически, как показано, в соответствии с типом выбранного  режима работы.

В  режиме охлаждения/осушения:      Горизонтальное направление  1

В  режиме обогрева:          Нисходящее  7

В автоматическом режиме работы, в первую минуту после запуска кондиционера направление потока воздуха будет горизонтальным 1; в течение этого времени направление потока воздуха не регулируется.

•Для регулирования горизонтальных жалюзи пользуйтесь только кнопкой AIR FLOW DIRECTION пульта дистанционного управления. Не пытайтесь поворачивать створки жалюзи вручную, так как это может привести к сбою в работе. В случае неправильного функционирования сразу же выключите и снова включите кондиционер, чтобы устранить сбой.

• В режимах охлаждения и осушения, не устанавливайте горизонтальные жалюзи в диапазоне обогрева ( 5 -7 ) на длительный период времени, т.к. возможно скопление конденсата на створках жалюзи и на выходном отверстии, вследствие чего, из кондиционера будет капать вода. В режимах охлаждения и осушения, если горизонтальные жалюзи остаются в положении, предназначенном для режима обогрева более, чем тридцать минут, они автоматически вернутся в положение 4.

• При использовании кондиционера в комнате, где находятся дети, пожилые или больные люди, необходимо уделить особое внимание выбору направления воздушного потока и уставкам температуры.

Регулировка вправо-влево

Установите вертикальные жалюзи

• Двигайте створки вертикальных жалюзи для настройки потока воздуха в желаемом направлении.

Вертикальные жалюзи

Рычажок

АТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА (SWING)

Перед выполнением следующих действий включите кондиционер.

Выбор режима «SWING»

Нажмите кнопку режима работы жалюзи SWING LOUVER (Рис. 6 ®29).

Загорится индикатор (SWING) (оранжевый) (Рис. 3 8 ). В этом режиме, горизонтальные жалюзи автоматически двигаются вверх-вниз, равномерно распределяя поток воздуха.

Остановка работы в режиме SWING

Нажмите кнопку режима работы жалюзи SWING LOUVER (Рис. 6 29) снова.

Индикатор (SWING) (оранжевый) (Рис. 3 8 ) погаснет. Жалюзи вернутся в прежнее положение направления потока воздуха.

### О режиме «SWING»

• Выбранный диапазон положений в режиме SWING близок к текущей установке направления потока воздуха.

• В случае, если Вас не устраивает данный диапазон, используйте кнопку направления потока воздуха (AIR FLOW DIRECTION) на пульте управления для его переустановки.

• В режимах охлаждения и осушения, если жалюзи работают в нижнем диапазоне направления потока воздуха в режиме SWING более 30 минут, то кондиционер автоматически переключится в диапазон горизонтального направления потока воздуха, для предупреждения появления конденсата на выходе воздуха.

• Если вентилятор не функционирует, или работает на низкой скорости, работа жалюзи в режиме SWING может временно приостановиться.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ при отсутствии пульта дистанционного управления

В случае, если дистанционный пульт управления утерян, или по каким-либо причинам недоступен, используйте режим работы MANUAL AUTO.

###### Как пользоваться основными кнопками управления кондиционером

Нажмите кнопку MANUAL AUTO (Рис. 2  3) на панели управления основного блока кондиционера.

Для остановки функционирования кондиционера, нажмите кнопку MANUAL AUTO снова, либо воспользуйтесь выключателем электропитания (POWER) (Стр. 2 «2»), выставив его в положение выкл. (OFF).

(Кнопки управления расположены внутри решётки воздухозаборника).

- При управлении кондиционером  с помощью рычагов и кнопок, расположенных в основном блоке кондиционера,  кондиционер будет работать также, как в автоматическом режиме работы, при управлении пультом  (см. стр. 6).

- Скорость вентилятора будет установлена в положение AUTO, а уставка термостата будет «нормальной".

/j\ ОСТОРОЖНО!

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Перед чисткой кондиционера убедитесь, что кондиционер выключен и сетевой шнур отсоединен от электросети.

• Удостоверьтесь, что решётка воздухозаборника (Рис. 1 9 ) установлена надёжно.

• При снятии и замене воздушных фильтров, не прикасайтесь к теплообменнику, несоблюдение указанных действий может привести к травме.

## Чистка решётки воздухозаборника

Чистка воздушного фильтра

- Снимите решётку воздухозаборника

1 Возьмитесь за нижние концы панели решётки, и поднимите на себя; в случае, если решётка воздухозаборника не полностью отсоединяется, продолжайте поднимать её вверх для её снятия.

_________ Решётка воздухозаборника

1. Откройте решётку воздухозаборника, и снимите воздушный фильтр.

Потяните за ручку воздушного фильтра, отсоедините два нижних фиксирующих ушка, и вытяните фильтр вниз.

Ручка воздушного фильтра

Ушки (в двух местах)

2 Для снятия, поднимите решётку вверх до конца.

- Удалите пыль с помощью пылесоса или смойте водой.

После мытья, высушите в защищённом от солнца месте.

3. Установите воздушный фильтр на место и закройте решётку воздухозаборника.

2. Чистка водой.

Удалите пыль с помощью пылесоса; протрите тёплой водой, затем вытрите чистой, мягкой тряпкой насухо.

- Установите решётку на место.

1 Удерживая решётку в горизонтальном положении, закрепите её за два верхних фиксирующих ушка на кондиционере.

Решётка воздухозаборника

1 Установите воздушный фильтр соответственно сторонам панели, и надавите на него, удостоверьтесь в том, что два нижних ушка установлены на место, в предназначенные для них отверстия на панели.

Ушки (в двух местах)

2. Закройте решётку воздухозаборника.

(Для наглядного примера, на рисунке изображён кондиционер без решётки воздухозаборника.)

2 Для закрытия нажмите на нижние края решётки.

• Пыль с воздушного фильтра может быть удалена как пылесосом, так и с помощью мытья в тёплом, слегка мыльном растворе. После мытья фильтр следует высушить в защищённом от солнца месте, и лишь затем, установить на место.

• При скоплении пыли на воздушном фильтре, поток воздуха уменьшается, что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности работы кондиционера и является причиной шума.

• В период постоянного использования кондиционера воздушный фильтр необходимо чистить каждые две недели.

При использовании воздухоочистительного фильтра (заказывается отдельно)

• Установите воздухоочистительный фильтр (APS.-03B) согласно инструкциям (инструкции по установке прилагаются к фильтру).

• При долговременном использовании, внутри кондиционера скапливается грязь, что снижает его производительность. Кроме чистки и технического обслуживания, рекомендуется регулярно проверять исправность кондиционера. За дополнительной информацией обращайтесь в специализированную службу сервиса.

• При чистке корпуса кондиционера, нельзя использовать воду выше 40°C, моющие средства с абразивным воздействием, а также  легковоспламеняющиеся вещества как бензол или растворитель.

• Не распыляйте вблизи кондиционера инсектициды и лак для волос.

• После длительного простоя кондиционера (один месяц или более), необходимо включить его в режиме вентиляции на полдня для просушки внутренних элементов.

Стр-11

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

/l\ ВНИМАНИЕ!    В случае возникновения каких-либо признаков неисправности (запах гари и т.п.) сразу же отсоедините сетевой шнур от электросети и обратитесь в специализированную службу сервиса.

Выключение установки только кнопкой пульта дистанционного управления не отсоединяет кондиционер от источника питания. Для его полного обесточивания отсоедините сетевой шнур от электрсети или используйте сетевой автомат.

Перед тем, как обратиться в специализированную службу сервиса, проверьте следующее:

|  | Признак неисправности | Возможная причина | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальное функционирование | Запускается через некоторое время после включения: | •Если кондиционер выключить и сразу же включить, компрессор запустится только через 3 минуты, чтобы предотвратить перегорание предохранителей. • В любом случае, при отсоединении сетевого шнура, а затем при подключении снова к электросети, защитный контур не допустит запуска компрессора в течение 3-х минут. | — |
|  | Возникновение шума: | В течение 2 - 3 минут после запуска, во время работы и сразу же после остановки кондиционера можно услышать звук текущей жидкости. Это звук, протекающего по трубкам, хладоносителя. При работе кондиционера можно услышать слабое поскрипывание из-за незначительного расширения и сжатия корпуса в результате изменения температур. | — |
|  |  | • В режиме обогрева периодически слышен шум, возникающий в результате включения системы автоматического оттаивания. | 13 |
|  | Возникновение запаха: | • Иногда воздух, поступающий из кондиционера, имеет посторонние запахи (мебели, табака и т.п.), источниками которых являются объекты, расположенные в помещении. | — |
|  | Появление тумана или пара: | • В режиме охлаждения или осушения, при выходе воздуха из внутреннего блока может образовываться легкий туман. Это происходит из-за резкого охлаждения воздуха помещения потоком, выходящим из кондиционера, в результате чего конденсируется влага и образуется легкая дымка. | — |
|  |  | В режиме обогрева, при остановке вентилятора наружного блока можно увидеть поднимающийся над блоком пар. Это происходит во время включения режима оттаивания. | 13 |
|  | Поток воздуха слабый или отсутствует. | • В начале работы в режиме обогрева, вентилятор работает на очень низкой скорости, в это время происходит нагрев внутренних элементов. • Если в режиме обогрева, температура помещения поднимается выше уставки термостата, наружный блок прекращает работу, а внутренний блок работает при низкой скорости вентилятора. При желании увеличить температуру воздуха в помещении, задайте более высокую уставку термостата. | — |
|  |  | • В режиме обогрева работа кондиционера будет приостановлена на 7 –15 минут, так как включится режим автоматического оттаивания. В этом режиме загорятся индикатор функционирования (OPERATION) и индикатор режима оттаивания (DEFROST). | 13 |
|  |  | • В режимах осушения или ожидания (контроля температуры помещения) вентилятор может работать на очень низкой скорости. | 5 |
|  |  | • В бесшумном режиме работы вентилятора (SUPER QUIET), вентилятор работает на очень низкой скорости. | 5 |
|  |  | • В автоматическом режиме ожидания, вентилятор работает на очень низкой скорости. | 5 |
|  | Образование воды в наружном блоке. | • В режиме обогрева, в наружном блоке может образовываться вода в результате автоматического оттаивания. | 13 |

Стр 12

## ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

##### Проверьте

##### следующее       Признак неисправности                                                                       Возможная причина

| Внутренний блок не работает | Сетевой шнур отключен от электросети. Отключение электропитания. Перегорание или срабатывание предохранителя. Переключатель режима работы установлен в положение OFF (выкл.). Работает режим работы таймера. OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). Работает таймер |
| --- | --- |
| Недостаточная тепло- или хладопроизводительность | Воздушный фильтр загрязнен. Отверстия для забора или выхода воздуха заграждены. Неправильно задана желаемая температура помещения. Открыты окна или двери. В режиме охлаждения в помещение попадает прямой солнечный свет. Рекомендуется закрыть шторы. При работе кондиционера в режиме охлаждения в помещении находится слишком много людей или включен обогреватель, либо компьютер. |
| Работа кондиционера не соответствует показаниям пульта: | Установлен режим работы супер-тихо (SUPER QUIET). • Сели батарейки пульта дистанционного управления. • Батарейки пульта дистанционного управления неправильно установлены. |

Если Вам во время проверки не удалось выявить и устранить причину сбоя работы, или возник запах гари, или мигает индикатор таймера (Рис.3  7), выключите кондиционер, отсоедините его от сети (Рис.1  14), и обратитесь в специализированную службу сервиса.

# ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

# Функционирование и производительность

Теплопроизводительность

Режим автоматического оттаивания управляемый микрокомпьютером

- В данном кондиционере используется принцип теплового насоса: поглощение тепла наружного воздуха и использование его для нагрева помещения. Следовательно, его тепловая мощность уменьшается при понижении температуры наружного воздуха. Если Вы считаете, что помещение прогревается недостаточно, рекомендуется использовать наряду с кондиционером другие нагревательные приборы.

- Кондиционеры используют рециркуляцию теплого воздуха для нагрева помещения. Поэтому требуется определенное время после пуска установки, чтобы воздух в помещении прогрелся.

- В холодную и влажную погоду при работе кондиционера в режиме обогрева происходит обледенение наружного блока, что значительно снижает производительность.

- Для предотвращения этого встроенный микрокомпьютер автоматически переводит установку в режим оттаивания. При образовании инея, кондиционер временно перестаёт работать в заданном режиме, и в течение 7-15 минут работает в режиме оттаивания. Во время автоматического режима оттаивания мигает красный индикатор функционирования.

В случае отключения электропитания

Авто перезапуск

- Электропитание кондиционера прервано из-за сбоя в электросети. При подаче электропитания произойдёт авто перезапуск кондиционера в прежнем режиме.

- Если до сбоя в электросети кондиционер работал согласно заданной уставке, то горизонтальные жалюзи автоматически установятся в «нормальное» положение.

- Если сбой в электросети произошёл в момент работы в режиме таймера, то таймер будет автоматически переустановлен, и кондиционер начнёт (или прекратит) работу согласно новой уставке времени. В случае возникновения этой ошибки замигает индикатор таймера (TIMER) (зелёный) (см. стр. 3).

- Использование других нагревательных приборов (электробритвы, и т.д.) или расположение поблизости работающего радиоприёмника может вызвать неправильное функционирование кондиционера. В этом случае, временно отсоедините сетевой шнур кондиционера от электросети, затем соедините, и для возобновления работы кондиционера воспользуйтесь пультом дистанционного управления.

Стр-13

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Диапазон рабочих температур и влажности

|  | Охлаждение | Осушение | Обогрев |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха снаружи | Около 21-43°C | Около 21-43°C | Около 21 °C и ниже |
| Температура в помещении | Около 18-32°C | Около 18-32°C | Около 30°C и ниже |

- Если кондиционер используется при более высоких температурах, чем указано в таблице, может сработать система автоматической защиты, прерывающая работу установки.

Также, если кондиционер во время работы в режимах охлаждения и осушения используется при более низких температурах, чем указано в таблице, то  может произойти обледенение теплообменника, вызывающее протечку воды или какие-либо другие неполадки.

- Кондиционер можно использовать только по назначению: для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции помещения.

# Text boxes

| УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ..................…. | 1 | УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ...... | 2 | РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА “SWING” АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ при отсутствии пульта | 10 10 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ…………………………………………………… | 3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 11 12 |
| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.........................................…....….. | 4 | ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ………………….………….. | 13 |
| РЕЖИМ РАБОТЫ………………………………………………. | 5 |  |  |
| УСТАНОВКА ТАЙМЕРА……………...................................… | 7 |  |  |
| ТАЙМЕР НОЧНОГО ВРЕМЕНИ .......................…………….. | 8 |  |  |

## Таймер ночного времени

Автоматический режим

Пульт дистанционного управления

Фильтр против образования плесени

Решётка воздухозаборника внутреннего блока может быть снята для чистки и технического обслуживания.

Фильтр воздуха предназначен для защиты от появления плесени, что облегчает чистку и позволяет использование пылесоса.

При нажатии кнопки FAN CONTROL и выборе режима работы вентилятора QUIET (бесшумный), кондиционер начинает работу в бесшумном режиме; скорость потока воздуха внутреннего блока снижается.

Дополнительный воздухоочистительный фильтр (модель APS-03B), очищающий воздух от мелких частиц по электростатическому принципу.

Бесшумный режим работы вентилятора

Съёмная решётка воздухозаборника

Фильтр воздуха (заказывается отдельно)

Нажмите кнопку START/STOP и кондиционер начнёт работать в выбранном автоматически режиме обогрева, охлаждения, осушения или ожидания, в зависимости от уставки термостата и температуры в помещении.

При нажатии кнопки SLEEP  в режиме обогрева, уставка термостата будет постепенно понижаться на протяжении работы в этом режиме;  в режиме охлаждения уставка термостата будет постепенно повышаться. В момент наступления установленного часа кондиционер автоматически отключается.

Управление кондиционером производится с помощью пульта дистанционного управления.

Створки жалюзи автоматически двигаются вверх и вниз так, что поток воздуха устремляется во все уголки помещения.

Автоматическая регулировка воздушного потока “SWING”

Автоматический

выбор