РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Общая информация							стр. 26

1.2 Символы								стр. 27

1.2.1 Редакторские пиктограммы 						стр. 27

1.2.2 Пиктограммы по безопасности 					стр. 27

1.3 Технические данные 						стр. 5

1.3.1 Габаритные размеры 						стр. 5

1.3.2 Технические характеристики 					стр. 5

1.3.3 Технические примечания 						стр. 5

1.3.4 Правильное использование 					стр. 6

1.4 Список поставляемых комплектующих 				стр. 7

1.4.1 Хранение 								стр. 7

1.4.2 Получение и распаковка 						стр. 7

Раздел 2 УСТАНОВКА

2.1 Инструкции по установке 						стр. 8

2.2 Выбор положения установки стр. 30

2.2.1 Выбор наилучшего положения для установки кондиционера 		стр. 8

2.2.2 Размеры и характеристики места, где устанавливается кондиционер	стр. 8

2.3 Монтаж установки 							стр. 11

2.3.1 Сверление стены 							стр. 11

2.3.2 Обеспечение слива конденсата для автоматов с тепловым насосом	стр. 11

2.3.3 Монтаж воздушных труб и наружных решеток			стр. 11

2.3.4 Подключение электропитания					стр. 12

2.3.5 Крепление установки на кронштейн 					стр. 13

2.4 Подготовка к сборке/монтажу установки в верхней части стены		стр. 13

2.4.1 Введение 								стр. 13

2.4.2 Снятие переднего корпуса 						стр. 13

2.4.3 Подготовка установки 						стр. 14

2.5 Эксплуатационные испытания и определение возможных неисправностей	стр. 14

2.5.1 Удаление водоконденсата в случае крайней необходимости		стр. 17

2.6 Периодическое техобслуживание						стр. 17

Раздел 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (для пользователя)

3.1 Важные рекомендации							стр. 18

3.2 Названия деталей 								стр. 18

3.2.1 Список приборов 							стр. 18

3.2.2 Описание сигнального пульта 					стр. 18

3.3 Управление кондиционером пультом дистанционного управления		стр. 19

3.3.1 Дистанционное управление 					стр. 19

3.3.2 Как вставить батарейки 						стр. 19

3.4 Пульт дистанционного управления 						стр. 19

3.4.1 Описание пульта дистанционного управления			стр. 19

3.4.2 Включение и контроль работы 					стр. 20

3.4.3 Включение и выключение установки (кнопка T1) 			стр. 20

3.4.4 Автоматическая работа (кнопка T2) 					стр. 20

3.4.5 Функция охлаждения 						стр. 20

3.4.6 Только осушитель воздуха 						стр. 21

3.4.7 Только вентилятор 							стр. 21

3.4.8 Функция нагрева (только модели с тепловым насосом) 		стр. 21

3.4.9 Управление направлением потока воздуха 				стр. 21

3.4.10 Управление скоростью вентилятора 				стр. 22

3.4.11 Приток наружного воздуха 						стр. 22

3.4.12 Ночной режим работы 						стр. 23

3.4.13 Настройка программ для работы 					стр. 23

3.4.14 Настройка правильного времени 					стр. 23

3.4.15 Настройка времени для 1ой и 2ой рабочей программы 		стр. 24

3.4.16 Запуск и остановка рабочих программ 				стр. 24

3.4.17 Переустановка всех функций пульта дистанционного управления	стр. 25

3.4.18 Управление кондиционером в отсутствие пульта			стр. 25

3.5 Техобслуживание								стр. 25

3.5.1 Очистка воздушного фильтра 					стр. 25

3.6 Поиск и устранение неисправностей 					стр. 26

3.6.1 Функц.аспекты, которые можно ошибочно принять за неисправности	стр. 26

3.7 Рекомендации по энергосбережению 					стр. 26

3.8 Поиск и устранение неисправностей 					стр. 27

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во-первых, мы хотим поблагодарить Вас за покупку кондиционера, изготовленного нашей компанией.

Мы уверены, Вы будете им довольны, потому что он изготовлен в соответствии с современным уровнем науки и техники в области технологии кондиционирования воздуха для дома.

Данное руководство представляет инструкции и объяснения, которые Вам необходимы для возможно наилучшего использования Вашего кондиционера.

Мы предлагаем Вам внимательно прочитать его до начала использования устройства.

При условии выполнения инструкций и предложений, представленным в данном руководстве, Ваш кондиционер обеспечит Вам годы ровной работы и комфорт по самой низкой цене в плане энергопотребления.

ВНИМАНИЕ

Данное руководство разделено на 4 раздела или главы:

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит информацию для квалифицированного монтажника и конечного пользователя.

Информация, технические данные и важные предупреждения должны быть известны до монтажа и эксплуатации кондиционера воздуха.

ГЛАВА 2. МОНТАЖ

Содержит информацию, предназначенную исключительно квалифицированного монтажника.

Информация в данной главе необходима для установки кондиционера.

Если кондиционер устанавливается персоналом, которому недостает необходимой квалификации и специализации, это аннулирует гарантию.

ГЛАВА 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (пользователем)

Содержит всю информацию и инструкции для правильного использования и программирования кондиционера, а также инструкции по несложному техобслуживанию.

ГЛАВА 4. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Помогает пользователю в случае неисправностей.

По закону использование этого документа ограничено и не может копироваться или передаваться третьим сторонам без разрешения производителя, OLIMPIA SPLENDID.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в свое оборудование, и некоторые детали могут отличаться от указанных здесь, никоим образом не влияя на текст данной инструкции.

До выполнения любой работы (монтаж, техобслуживание, эксплуатация) внимательно прочтите это руководство и следуйте инструкциям во всех разделах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ ЛИЦАМ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ ПО ПРИЧИНЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, кажущиеся целесообразными, в свои модели, хотя основные характеристики, описанные в данном руководстве остаются неизменными.

Монтаж и обслуживание кондиционеров типа этого могут быть опасными, так как они содержат охлаждающий газ под давлением, а также запитанные детали.

Следовательно, монтаж, первый запуск и последующее техобслуживание должны выполняться исключительно уполномоченным, квалифицированным персоналом.

Текущее техническое обслуживание фильтров и общая внешняя мойка могут выполняться пользователем, так как эти операции несложные и неопасные.

Во время монтажа и обслуживания соблюдайте меры предосторожности, указанные в данном руководстве, и на этикетках, наклеенных внутри установок, а также все меры предосторожности, предлагаемые здравым смыслом и правилами техники безопасности, действующими в Вашей стране.

Всегда одевайте перчатки и защитные очки при выполнении любых операций на стороне охлаждения установок.

Кондиционеры не должны устанавливаться в местах, содержащих горючие газы, взрывоопасные газы, или в очень влажных условиях (прачечные, теплицы и т.д.) или в местах, где есть оборудование, вырабатывающее очень много тепла.

В случае замены деталей используйте только оригинальные детали OLIMPIA SPLENDID.

ВАЖНО!

Для предотвращения риска поражения электрошоком всегда выключайте главный выключатель до выполнения электрических соединений или выполнения любого обслуживания установок.

Со следующими инструкциями должен быть ознакомлен весь персонал, задействованный в транспортировке и монтаже оборудования.

________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 1.2	СИМВОЛЫ

Пиктограммы в следующем разделе предоставляют необходимую информацию для правильного, безопасного использования установки быстро и безошибочно.

________________________________________________________________________________________________

1.2.1

Редакторские

пиктограммы

Сервисное обслуживание

- Касается ситуаций, в которых Вы должны проинформировать СЕРВИСНЫЙ отдел компании:

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ.

Указатель

- Параграфы, отмеченные этим символом, содержат очень важную информацию и рекомендации, особенно касающиеся безопасности.

Их невыполнение может явиться причиной:

- опасность травмы операторов

- утрата гарантии

- отказ от обязательств производителем.

Поднятая рука

- Касается действий, которые не должны выполняться абсолютно.

________________________________________________________________________________________________

1.2.2

Пиктограммы

по безопасности

Опасность высокого напряжения

- Сигналы персоналу, что описанная операция может вызвать поражение электрическим шоком при выполнении с несоблюдением правил техники безопасности.

Общая опасность

- Сигналы персоналу, что описанная операция может вызвать физическую травму при выполнении с несоблюдением правил техники безопасности.

Опасность, связанная с нагревом

- Сигналы персоналу, что описанная операция может вызвать ожоги при выполнении с несоблюдением правил техники безопасности

РАЗДЕЛ 1.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.3.1

Габаритные

размеры

________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.2

Технические

характеристики

|  |  | UNICO 8.5 HE | UNICO 8.5 HP HE | UNICO 11 HE | UNICO 11 HP HE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охлаждающая способность | кВт | 2,1 | 2.1 | 2.45 | 2.45 |
| Нагревательная способность | кВт | -- | 1.9 | -- | 2.035 |
| Мощность, потребляемая во время охлаждения | Вт | 790 | 790 | 1100 | 1100 |
| Абсорбция во время охлаждения | А | 3,47 | 3.47 | 4.83 | 4.83 |
| Мощность, потребляемая во время нагревания | Вт | -- | 720 | -- | 1080 |
| Абсорбция во время нагревания | А | -- | 3.16 | -- | 4.75 |
| Макс. потребляемая мощность (*) | Вт | 930 | 930 | 1320 | 1320 |
| Макс. абсорбция (*) | А | 4,12 | 4.12 | 5.85 | 5.85 |
| E.E.R. (во время охлаждения) |  | 2,66 | 2.66 | 2.23 | 2.23 |
| Класс энергетического кпд во время охлаждения |  | А | A | C | C |
| C.O.P. (во время нагревания) |  | -- | 2.64 | -- | 1.88 |
| Класс энергетического кпд во время нагревания |  | -- | C | -- | F |
| Годовое энергопотребление в режиме охлаждения | кВт*500ч | 395 | 395 | 550 | 550 |
| Мощность осушения | л/ч | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Охлаждающий газ |  | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Напряжение питание | В-Гц | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 |
| Скорость вентиляции внутренней установки | К-во | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. подача воздуха во время охлаждения (установка в помещении) | м3/ч | 350 | 350 | 390 | 390 |
| Макс. подача воздуха Наружная установка | м3/ч | 480 | 480 | 550 | 550 |
| Размеры внутренней установки (ДхВхШ) | мм | 870x400x280 | 870x400x280 | 870x400x280 | 870x400x280 |
| Вес внутренней установки | кг | 43 | 43 | 46 | 46 |
| Вес наружной установки | кг | -- | -- | -- | -- |
| Макс диапазон дистанционного управления | м | 8 | 8 | 8 | 8 |

(*) Максимальные тестовые условия при высокой нагрузке

________________________________________________________________________________

Указанная мощность касается следующих условий (стандарты ISO):

В режиме охлаждения и осушения:

Воздух, поступающий во внутреннюю установку при 27°C b.s. и 19°C b.u. с воздухом, поступающим в наружную установку при 35°C b.s.

В режиме нагревания:

Воздух, поступающий во внутреннюю установку при 21°C b.s. и 19°C b.u. с воздухом, поступающим в наружную установку при 7°C b.s. и 6°C b.u.

________________________________________________________________________________

Кондиционер воздуха должен использоваться исключительно для производства горячего или холодного воздуха (по желанию) с единственной целью достижения комфортной температуры в помещении.

Неправильное использование оборудования (наружной или внутренней установок), явившееся причиной ущерба людям, собственности или животным освобождает OLIMPIA SPLENDID от всякой ответственности.

РАЗДЕЛ 1.4	СПИСОК ПОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Две установки, которые составляю

кондиционер, упакованы раздельно

в картонные коробки.

Установки могут

транспортироваться отдельно,

вручную двумя уполномоченными

лицами, или грузиться на тележку,

даже нагромождая до, максимум,

трех упаковок.

Объем поставки включает детали,

перечисленные в таблице ниже.

До начала сборки установки

убедитесь, что все детали

находятся в зоне досягаемости.

A - Кронштейн 1 для крепления к

стене

B - 2 внешние решетки для притока

и выпуска воздуха, включая

резиновые сетки

C - 2 трубки для вставления в

отверстия на стене, 50 см длиной

D - Труба для крепления

внутреннего фланца 2

E – Комплект винтов и анкерных

болтов

F - Инструкции по эксплуатации и

техобслуживанию и гарантия

G - Бумажный шаблон для

выполнения отверстий

________________________________________________________________________________

Храните картонные коробки в закрытых условиях, защищенными от атмосферных явлений и приподнятыми над уровнем пола с помощью досок или поддона.

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ КОРОБКУ ВВЕРХ НОГАМИ.

________________________________________________________________________________

Упаковка изготовлена из соответствующего материала опытным персоналом.

Установки поставляются в комплекте и в идеальном состоянии, однако, мы предлагаем Вам выполнить следующий контроль качества транспортировки:

- по получении коробок проверьте их на повреждение и, в случае обнаружения, примите товар с сохранением и сохраняйте фотографическое свидетельство обнаруженного повреждения.

- распакуйте и проверьте содержимое по упаковочному листу.

- убедитесь, что детали не были повреждены во время транспортировки; в случае повреждения Вы должны сообщить об этом (отчет) транспортной компании в течение 3 дней с момента получения, заказным письмом с уведомлением, представив фотографии.

Копия извещения должна быть также отправлена по факсу в OLIMPIA SPLENDID.

Извещение о повреждении не будет приниматься спустя 3 после получения.

Важное замечание:

Сохраняйте упаковку, по крайней мере, на протяжении гарантийного периода, в случае необходимости отправки кондиционера в сервисный центр для ремонта.

Утилизируйте упаковку согласно действующим правилам утилизации мусора.

РАЗДЕЛ 2	УСТАНОВКА

РАЗДЕЛ 2.1	ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для достижения наилучших результатов и

оптимальной работы следуйте инструкциям по

правильному монтажу в данном руководстве.

Несоблюдение инструкций и неприменение

указанных правил может явиться причиной

некорректной работы прибора и освобождает

производителя, OLIMPIA SPLENDID, от любого

рода гарантии и обязательств за ущерб людям,

животным или собственности.

Электрическая система должна

соответствовать постановлениям и

номинальным характеристикам в листе

технической информации, с хорошим

заземлением.

__________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2.2	ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ УСТАНОВКИ

Положение для монтажа внутренней установки,

для достижения оптимального режима работы и

предотвращения поломок или рисков, имеет

следующие предпосылки:

- Нижняя часть внутренней установки должна быть,

по крайней мере, на расстоянии 2 метров от пола,

но не больше 3 (рис. 1)

- Стена, на которой монтируется внутренняя

установка должна быть прочной и способной

выдержать ее вес.

- Должна быть возможность оставить пространство

вокруг установки для любого обслуживания, которое

может потребоваться.

- На пути циркуляции воздуха не должно быть

препятствий на стороне притока воздуха и, особенно,

на стороне выпуска воздуха; на этой стороне, в

частности, не должно быть препятствий ближе 2 м.

Это может вызвать завихрение, что может помешать

работе установки.

__________________________________________________________________________

Кондиционер должен устанавливаться на стене,

которая «сообщается с улицей».

Предупреждение: После определения

наилучшего места для установки, как описано

выше, убедитесь, что стену можно просверлить

в той точке, не попав на другие конструкции или

установки (балки, опоры, трубы, провода и т.д.).

Еще раз проконтролируйте, что нет препятствий

на пути циркуляции воздуха через

просверливаемые отверстия по причине

агрегатов, их пластин, плит или обшивки, щитков

или слишком плотных решеток и т.д.).

__________________________________________________________________________

До монтажа кондиционера важно выполнить точный

расчет тепловой нагрузки в летний период (и

нагрузки по холоду в зимний период для моделей с

тепловым насосом) на месте монтажа.

Чем точнее выполнен этот расчет, тем лучше

кондиционер сможет выполнять свою задачу.

Для выполнения этих расчетов, руководствуйтесь

действующими нормативными документами (UNI

см. Закон 10/91) или таблицами, и то другое

распечатаны и компьютеризированы, на основании

тех нормативных документов.

Для особо значимых применений мы рекомендуем

связаться с опытными инженерами по отоплению.

По возможности, в любом случае важно

попытаться сократить большие тепловые нагрузки

следующим образом:

Большие оконные стекла, не защищенные от

солнечного света, должны быть снабжены

занавесками изнутри или ставнями снаружи

(подъемные жалюзи, веранды, преломляющая

пленка и т.д.)

Кондиционируемое помещение должно быть закрыто

как можно больше. Галогеновые прожекторы или

другое электрооборудование с высоким

электропотреблением не должны использоваться в

помещении (тостеры, паровые утюги, нагревательные

плиты для приготовления пищи и т.д.).

- Он не должен устанавливаться в месте, где воздух

может попадать на людей непосредственно снизу

(рис. 2).

- Он не должен находиться непосредственно над

другим прибором (телевизором, радио, холодильником

и т.д.) или над источником тепла (рис. 3).

- Не должно быть препятствий для получения

сигналов от пульта дистанционного направления

(рис. 4).

__________________________________________________

РАЗДЕЛ 2.3	МОНТАЖ УСТАНОВКИ

Данная операция должна выполняться с применением

соответствующих инструментов для помощи в работе и

предотвращения повреждения или нарушений работы.

Лучшими инструментами для сверления больших

отверстий в стенах являются сверла, называемые

трубчатыми сверлами с очень высоким крутящим

моментом и регулируемой скоростью вращения, в

зависимости от диаметра просверливаемого

отверстия.

Для предотвращения образования большого

количества пыли и строительного мусора из-за

сверления, трубчатое сверло может быть оборудовано

вакуумной системой, прикрепляемой посредством

присосок к зоне сверления.

Наш сервисный отдел может предоставить вам всю

необходимую информацию, чтобы помочь в поиске

этих устройств.

Для сверления отверстий выполните следующее:

Прикрепите шаблон для сверления к стене, оставив

необходимое место от потолка, пола и боковых стен,

как показано на шаблоне. Используйте липкую ленту

для его закрепления на месте.

Используйте небольшое сверло или зубило, чтобы

сделать отметку, очень осторожно, точного центра

всех просверливаемых отверстий.

Используя трубчатое сверло, отмерив, по крайней

мере, 154 мм, просверлить два отверстия для входа и

выхода воздуха.

Примечание: Отверстия должны иметь небольшой

направленный наружу угол наклона для

предотвращения затекания воды из труб (см. рис.5).

Большая часть удаляемого материала выталкивается

наружу, поэтому убедитесь, что этот материал не

попадет ни по людям, ни по предметам.

Во избежание большого повреждения внешней

штукатурки, необходимо осторожно работать при

выполнении последней части отверстия, уменьшая

давление на трубчатые сверла.

Далее, просверлите отверстия для анкерного крепления

крепежных скоб к стене, используя, в качестве первой

опции, 4 отверстия на концах скобы, как показано на

шаблоне для сверления (см. рис. 6).

Если цена не очень твердая, рекомендуется использовать

несколько дополнительных анкерных болтов.

Как можно увидеть, скоба может быть закреплена

различными способами и в различных положениях.

Кондиционер тяжелее с левой стороны, поэтому

лучше всего убедиться в крепком анкерном

креплении с этой стороны. Для поставляемых

анкерных болтов нужны отверстия диаметром

10 мм. В любом случае стену необходимо внимательно

осмотреть для определения наилучшего возможного

анкерного крепления и типа болтов, подходящих для

конкретных ситуаций.

Предупреждение: Производитель не несет

ответственность в случае недооценки

конструктивной целостности анкеровки,

выполненной во время монтажа. Поэтому мы

рекомендуем выполнить эту операцию максимально

осторожно, так как, если это сделано неправильно,

это может вызвать серьезные повреждения людям

и собственности.

При монтаже моделей, оборудованных тепловым

насосом, если не обеспечена скважина вертикального

дренажа для конденсата в стене (см. параграф 2.3.2),

будет необходимо, для возможности слива конденсата,

просверлить отверстие сквозь стену 16 мм в диаметре

в месте, указанном на шаблоне для сверления (см. рис.6).

Когда автомат нагревается, он производит конденсат,

который должен удаляться по специальной дренажной

линии, в противном случае автомат не будет работать.

Дренаж происходит самотеком. По этой причине,

существенно важно, чтобы дренажная линия имела

минимальный угол наклона, по крайней мере, 3% по

всей своей длине. Труба может быть жесткой или нет,

с минимальным внутренним диаметром 16 мм.

Если слив из линии поступает в канализационную

систему, она должна быть оборудована

гидравлическим затвором перед главным выпускным

отверстием.

Гидрозатвор должен быть, по крайней мере, на 300 мм

ниже впускного отверстия на кондиционере (рис. 7).

Если дренажная труба отводит воду в емкость (танк

или другой контейнер), этот контейнер не должен быть

герметично закрыт, а дренажная труба не должна

быть погружена в воду (см. рис. 8).

Правильное положение входного отверстия трубы на

автомате показано на шаблоне для сверления и

размещения автомата (см. также рис. 6).

Кондиционер оборудован трубой внешним диаметром

14 мм для дренажа конденсата.

Эта труба выступает из автомата на длину

приблизительно 400 мм.

Эта труба должна быть установлена внутри трубы,

предоставленной Вами на расстоянии, по крайней

мере,  200 мм, без острых углов, которые могут

создать препятствие.

При дренаже в направлении наружу труба может быть

вставлена через стену (всегда контролируйте

обеспечение соответствующего угла наклона ) (рис. 5).

Предупреждение: убедитесь, в этом случае, что

вода, вытесняемая наружу, не повредит людям

или собственность. Зимой данный тип дренажа

может вызвать образование слоев льда.

_________________________________________________

После выполнения отверстий через них должны быть

вставлены без зазора пластиковые трубы,

поставленные вместе с кондиционером. Трубы с

изоляцией с внутренней стороны должны быть

вставлены в правое отверстие с изолированной

частью в направлении внутрь, как показано на

прикрепленной к нему этикетке. Длина труб должна

быть на 55 см меньше длины стены. Чтобы отрезать

трубу, можно использовать обычную ручную пилу.

После отрезания труб вставьте концы в два

внутренних анкерных фланца (рис. 10).

Диаметр трубки практически такой же как у отверстий,

выполненных с использованием трубчатого сверла

номинальным диаметром 152/154 мм. Чтобы вставить

трубки, нужно приложить небольшое усилие,

используя, в самых сложных случаях, обычный

резиновый молоток (рис. 10/1). Внутренний диаметр

отверстия очень близок к внешнему диаметру трубки;

это помогает избежать зазоров, через которые может

происходить проникновение влажности или воздушные

шумы. Если вставить трубку окажется сложным, мы

предлагаем просверлить внутри отверстия, используя

кольцевое сверло, чтобы слегка расширить

внутренний диаметр.

Затем вставьте трубы в отверстия в стене и закрепите

фланцы 4 анкерными болтами диаметром 6, следя,

чтобы два отверстия крепления находились в

горизонтальном положении.

Для установки наружной решетки выполните следующее:

- Возьмите два резиновых ремня, прикрепленных к

решетке, в одну руку.

- Согните наружные решетки пополам, захватив их

свободной рукой вдоль линии сгиба, вставив пальцы в

оребрение (рис. 11).

Вставьте руку внутрь трубы, пока решетка не высунется

на всю длину наружу.

- Оставьте решетку открытой, но держите пальцы внутри

оребрения.

- Поверните решетку таким образом, чтобы ребра были

идеально горизонтальны с наклоном в направлении

наружу (рис. 12).

- Потяните решетку к себе.

- Затяните резиновые ремни и прикрепите их двумя

штифтами на внутреннем фланце.

- Отрежьте лишнюю часть ремня.

Предупреждение: Если есть возможность доступа к

наружной решетке, для предотвращения риска на

случай ее возможного снятия (засовывание рук в

трубы и касание движущихся или запитанных

деталей), абсолютно необходимо прикрепить ее к

стене 4 анкерными болтами диаметром 6 мм.

__________________________________________________

Кондиционер оборудован питающим кабелем и

штепселем.

Если он устанавливается рядом с розеткой, Вам нужно

только подключить его.

В этом случае важно убедиться, что розетка, к

которой Вы подключаетесь эффективно заземлена и

подсоединена к сети проводами соответствующего

размера (минимум 1.5 кв.мм в сечении).

Дл выполнения электрического соединения

экранированным кабелем (рекомендуется для установок

высоко на стене) выполните следующее:

Установите магазин шунтов в стене в месте, указанном

на монтажном шаблоне (рис. 6), где Вы должны

обеспечить силовой кабель сечением (два полюса плюс

провод заземления) 2,5 кв.мм.

Предупреждение: Внешняя силовая линия должна

быть снабжена максимальным выключателем

соответствующей мощности для определения

основных характеристик автомата.

Выполните все соединения в соответствии с

действующими законами.

Закройте магазин шунтов крышкой после сверления

в ней отверстия для прохождения кабеля.

Как вариант, Вы можете использовать кабель в стене

в месте, указанном на шаблоне, для выполнения

соединения. В этом случае снимите корпус (как

описано в параграфе 2.4.2) и подсоедините кабель

к силовому соединительному щитку.

Осторожно: эти операции должны выполняться

с автоматом, уже установленным на кронштейне.

Внимательно прочтите инструкции до выполнения

электрических соединений.

После повторной проверки, что крепежная скоба

надежно закреплена на стене, и что все

необходимые подготовительные работы для

электрического подключения и слива конденсата

выполнены, Вы можете установить кондиционер на

опорный кронштейн.

Приподнимите его, поддерживая снизу (см. рис. 13).

Для облегчения крепления его на кронштейн, слегка

наклоните его к себе.

Для выполнения электрического подключения и

закрепления дренажной трубки, поместите клин

между кондиционером и стеной (см. рис. 14).

После выполнения этих операций можно прижать

кондиционер к стене до защелкивания нижней

стопорной собачки.

Когда закончите, внимательно осмотрите, чтобы

убедиться в отсутствии трещин на задней стенке

кондиционера (изолирующая рубашка должна

плотно прилегать к стене), особенно на участке, где

воздух входит и выходит из кондиционера.

______________________________________________

РАЗДЕЛ 2.4	ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ / МОНТАЖУ

УСТАНОВКИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТЕНЫ

Кондиционер собирается на фабрике уже готовым к

монтажу в нижней части стены.

Выпуск воздуха, в данном случае, находится в

верхней части кондиционера с рециркуляционной

решеткой и панелью управления.

Для подготовки оборудования к монтажу в верхней

части стены следуйте инструкциям ниже.

_________________________________________________

Примечание: если кондиционер еще не

установлен на стене, положите его на заднюю

стенку. Сильно не давите на нижнюю часть

кондиционера, так как это может оставить

вмятины или царапины на корпусе.

Используйте небольшую плоскую отвертку для

удаления горизонтальных планок на корпусе,

применив небольшое усилие в пазах вдоль корпуса

(см. рис. 15).

Будьте осторожны и не поцарапайте планки или

корпус концом отвертки.

Открутите 8 винтов, которые прикрепляют корпус к

кондиционеру.

Осторожно снимите корпус, потянув на себя

примерно на 50 см (см. рис. 16).

Отсоедините крепление справа, которое

прикрепляет провода к регулирующему мотору

девиационной заслонки потока воздуха (см. рис. 17).

Теперь Вы можете полностью снять корпус.

Открутите кронштейн, поддерживающий малую

схемную плату с индикаторными светодиодами, и

установите на нижнюю часть с противоположной

стороны, где Вы обнаружите два отверстия на

основании (рис.18-19).

Убедитесь, что соединительная пластина надежно

закреплена внутри кондиционера и нанесите, при

необходимости, изолирующую ленту. Уберите

пенопластовую оболочку на нижней правой

стороне под вентилятором рециркуляции воздуха

и установите ее против отверстия над вентилятором

(см. рис. 20-21).

Снимите решетку воздуховыпускного отверстия,

удалив крепежные винты. Снимите панель управления

(см. рис. 22).

При выполнении данной операции поместите

корпус на надежную поверхность, чтобы не допустить

царапин или вмятин на поверхности.

Удалите пластиковую наклейку с логотипом и

прозрачный экран для индикации светодиодов с

панели управления, нажав на крючки на задней

стороне. Переверните его (поверните на 180°) и

установите на панель.

Соберите детали в обратном порядке, переставив

решетку воздуховыпускного отверстия и решетку

панели управления.

Переверните корпус, чтобы решетка

воздуховыпускного отверстия была на правой нижней

стороне установки.

Подсоедините разъем на шаговый двигатель решетки.

Осторожно установите корпус обратно на

кондиционер, следя, чтобы провода шагового

двигателя находились с одной стороны и не мешали

внутренней части решетки воздуховыпускного

отверстия.

Проверьте, что все контрольные точки соединения

корпуса с задней рамой полностью вставлены, так что

корпус вставлен равномерно по всей по всей

окружности. Закрепите корпус его восьмью винтами

измените планки в пазах.

После завершения монтажа электронные детали

кондиционера должны быть конфигурированы для

возможности учета расслоения тепла в помещении.

Эта процедура описана в параграфе 2.5

(Эксплуатационные испытания и диагноз возможных

неисправностей).

___________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2.5	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ

НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Программа, введенная в микропроцессор этого

устройства, дает возможность провести краткое

самотестирование для гарантии, что оборудование

нормально функционирует, запуская каждый из его

внутренних компонентов.

Для самотестирования выполните следующее:

- Запитайте кондиционер и убедитесь, что он

находится в режиме ожидания.

- Используйте острый предмет для нажатия

микроключа, расположенного под отверстием слева

панели управления на, по крайней мере, 10 секунд.

- В начале и конце процедуры самотестирования

статус конфигурации оборудования будет выводиться

на дисплей на несколько секунд в следующем виде:

красный светодиод (фильтр): выкл = UNICO

вкл = UNICO HP (с тепловым насосом)

зеленый светодиод (компр.): выкл = с

корректировкой температуры в помещении

вкл = без корректировки температуры в помещении

оранжевый светодиод (таймер): выкл = без

корректировки температуры в помещении

вкл = с корректировкой температуры в помещении

зеленый светодиод (энергия): выкл = режим ожидания

в случае отключения электропитания

вкл = перезапуск в случае отключения электропитания.

- Проверьте через несколько секунд, нормально ли

нагревается оборудование (если оборудовано

функцией теплового насоса) в течение прибл. 2 минут,

а затем, спустя несколько секунд, что оно охлаждается

в течение следующих 2 минут.

До завершения самотестирования электронная часть

тестирует температурные зонды для гарантии их

нормальной работы. Если какие-то из зондов не работают,

в течение 20 секунд горит соответствующий сигнальный

светодиод (см. таблицу на следующей странице).

В случае перебоев в работе системы кондиционирования

с аварийными сигналами в соответствии с таблицей ниже,

пожалуйста, будьте готовы сообщить в сервисный центр,

какие светодиоды мигают для упрощения их работы.

Начиная слева:

| КОД АВАРИИ | ОПИСАНИЕ МОЩНОСТЬ | зеленый светодиод ТАЙМЕР | оранжевый светодиод КОМПР. | зеленый светодиод ФИЛЬТР | красный светодиод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-FS | грязный фильтр |  |  |  | О |
| 2-HTI | перегрев внутренней батареи |  |  | О |  |
| 3-HTE | перегрев внешней батареи |  |  | О | О |
| 4-LT | низкая температура внутренней батареи |  | О |  |  |
| 5 | непрерывная работа насоса |  | О |  | О |
| 6-CF/RL | недостижение температуры батареи |  | О | О |  |
| 7-OF | уровень воды |  | О | О | О |
| 8-CKS | недействительны параметры eeprom | О |  |  |  |
| 9 | - | О |  |  | О |
| 10-TSF | кратковременное включение датчика пространства | О |  | О |  |
| 11-TSF | отсоединен датчик пространства | О |  | О | О |
| 12-TSF | кратковременное включение датчика испарителя | О | О |  |  |
| 13-TSF | отсоединен датчик испарителя | О | О |  | О |
| 14-TSF | кратковременное включение датчика конденсатора | О | О | О |  |
| 15-TSF | датчик конденсатора |  | О | О | О |

О завершении самотестирования будет сигнализировать

одновременное загорание всех светодиодов и мигание

десять раз, а также звуковой сигнал.

В этот момент Вы можете отрегулировать показание

температуры на датчике комнатной температуры.

Эта корректировка важна, если кондиционер установлен

высоко на стене в помещении, где теплый воздух может

расслаиваться в направлении вверх (как в помещениях

с высокими потолками или другими источниками тепла

за кондиционером). Датчик покажет температуру 3°C ниже

эффективной, в данном случае, для компенсации разницы

между нижней населенной частью комнаты и температурой

на высоте датчика.

Для внесения или удаления этой корректировки

выполните следующее:

1. Проверьте статус оборудования, как писано

ранее, и, если корректировка не сделана, нажмите

кнопку на пульте управления, пока включен звуковой

сигнал в конце самотестирования.

2. Для удаления корректировки нажмите кнопку,

пока включен звуковой сигнал в конце самотестирования.

Машина имеет фабричную настройку без поправки на

температуру.

В дополнение к самотестированию (которое может

проводиться в любых условиях при комнатной температуре)

мы рекомендуем, чтобы Вы также протестировали

продукт в различных рабочих режимах, удобных для

пользователя (см. Инструкцию пользователя).

Один важный тест, который Вы должны провести,

касается удаления водоконденсата в моделях с

тепловым насосом. Для проверки этого оставьте

оборудование в работающем состоянии, по крайней

мере, на 4-5 часов в режиме нагревания. Если вода не

сливается, должен сработать аварийный сигнал «перелива».

__________________________________________________________________________________

Если возникает сбой в системе удаления водоконденсата,

кондиционер выключается и подает сигнал, мигая

оранжевой, зеленой и красной лампочками (второй и

третий светодиоды слева), о статусе аварии.

Для возможности работы кондиционера временно до

прибытия сервисного персонала, Вы можете слить воду,

следуя этим простым инструкциям:

- Возьмите резиновый колпачок в центре нижней панели

кондиционера за краем направленной к стене рамы

большим и указательным пальцами.

- Вытяните резиновую трубку, закрытую резиновым

колпачком, на несколько сантиметров.

- Снимите колпачок после того, как подставите ведро

или другой контейнер под него (объемом минимум 5

литров) для сбора воды (см. рис. 23).

- После устранения сбоя сервисный персонал закроет

сливную трубку.

_________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2.6	ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Кондиционеры данного типа не требуют особого текущего

техобслуживания, за исключением:

- Очистка или промывка фильтра воздуха в помещении,

когда загорается красный светодиод (см. инструкцию

пользователя).

- Очистка батареи “наружного воздуха” проводится

по необходимости, в зависимости от количества грязи

в наружном воздухе, раз или дважды в год. Для

выполнения этого Вы должны, конечно, открыть

кондиционер, сняв корпус и шумоизоляцию внутри.

- Очистка может выполняться с использованием

пылесоса или мягкой щетки с особой осторожностью,

чтобы не повредить алюминиевые заслонки

теплообменника. Может оказаться необходимым

использование воды и моющих средств для удаления

тяжелой въевшейся грязи.

Примечание: После очистки батареи осторожно

установите на место шумоизоляцию, состыковав

края и прокладки с контрольными отметками.

До того, как Вы покинете место монтажа, Вы должны

собрать весь упаковочный материал и использовать

влажную тряпку для удаления следов пыли, которая

могла осесть на оборудовании во время сборки

(рис. 24).

Эти операции, хотя и не самые существенные,

оказывают благоприятный эффект, так как увеличивают

профессиональный имидж того, кто устанавливает

оборудование, в глазах клиента.

Для предотвращения ненужных звонков пользователя,

до того, как Вы покинете место монтажа, также хорошо

было бы:

- Объяснить пользователю содержание инструкций.

- Показать ему, как очищать фильтр.

- Объяснить, когда и как ему следует связываться с

сервисным отделом.

РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 								ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (для пользователя)

РАЗДЕЛ 3.1	ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Монтаж и подсоединение кондиционера должны

осуществляться специально обученным

персоналом, владеющим квалификационными

навыками, указанными в Законе 46/90.

Инструкции по монтажу представлены в отдельном

Руководстве.

На пути нормального потока воздуха из внутренней

или внешней решетки не должно быть никаких

предметов (мебель, шторы, растения, листья,

жалюзи и т.д.).

Никогда не облокачивайтесь или, что еще хуже, не

садитесь на корпус кондиционера, так как это

может стать причиной серьезного повреждения

внешних деталей.

Не поворачивайте горизонтальные заслонки

потока воздуха рукой. Всегда используйте пульт

дистанционного управления для регулирования

положения заслонок.

Если из установки капает вода, сразу же выключите

ее и отсоедините от сети питания. Свяжитесь с

ближайшим сервисным центром.

Когда кондиционер нагревается, он должен

периодически удалять лед, который может нарасти

на внешней батарее. Пока он это делает, оборудование

продолжает работать, но не обогревает помещение.

Это продолжается в течение небольшого периода

времени, от 3 до максимум 10 минут.

Кондиционер не должен устанавливаться в

помещениях, где могут появиться взрывоопасные

газы или где имеются условия для тепла и влажности

выше максимальных пределов, указанных в инструкции

по монтажу.

Периодически очищайте воздушный фильтр,

как описано в специальном разделе.

_________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3.2	НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

_________________________________________________________________

1) Решетка воздуховыпускного отверстия.

2) Указатели для бокового регулирования потока воздуха.

3) Воздушные заслонки для потока воздуха вверх с приводом

от двигателя

4) Пульт аварийного дисплея.

5) Решетка воздухоприемника.

6) Зажимы для снятия воздушного фильтра.

7) Резиновый шланг с колпачком на конце для удаления

водоконденсата в случае необходимости.

8) Силовой кабель

_________________________________________________________________

1) Зона без отражений получения сигнала пульта

дистанционного управления.

2) Зеленый светодиод, указывающий на то, что оборудование

работает (когда оно в состоянии ожидания, лампочка не горит).

3) Оранжевый светодиод указывает, что используется

программирование включения/выключения.

4) Зеленый светодиод указывает, что включен компрессор

охлаждения.

5) Красный светодиод указывает, что воздушный фильтр забит.

6) Сервисная микрокнопка (СБРОС)

РАЗДЕЛ 3.3	УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления, поставляемый с

кондиционером, спроектирован таким образом, чтобы быть

очень прочным и обеспечивать отличные рабочие

характеристики при использовании, но, тем не менее, с ним

необходимо обращаться с некоторой осторожностью.

Например:

- не оставляйте его под дождем, не разливайте воду на

клавиатуру и не роняйте его в воду.

- не подвергайте его ударам и не роняйте на твердые

поверхности.

- не оставляйте его под прямыми лучами солнца.

- не помещайте препятствия между пультом

дистанционного управления и кондиционером при его

использовании.

Более того:

- Если в этом же помещении имеются другие устройства,

имеющими дистанционное управление (телевизор, радио,

стерео системы и т.д.), могут возникать помехи,

- электронное и люминесцентное освещение могут вызывать

помехи для связи между пультом дистанционного управления

и кондиционером,

- выньте батарейки, если долго не используете пульт.

_________________________________________________________________________________

Используйте только 2 галетные сухие батарейки тип LR03 с

1,5 В (поставленные с пультом дистанционного управления).

Использованные батарейки сдавайте в специальные сборные

пункты, оборудованные местными властями для данного типа

отходов.

Заменяйте обе батарейки одновременно.

Чтобы вставить батарейки снимите крышку с пружинной

защелкой на задней стороне пульта дистанционного

управления.

Батарейки должны вставляться согласно маркировке

положительного и отрицательного полюсов в нижней части

отделения для батареек.

После вставления батареек закройте крышку.

____________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3.4	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления является интерфейсом

между пользователем и кондиционером. Поэтому особенно

важно ознакомиться с частями пульта дистанционного

управления, касающимися этого интерфейса.

____________________________________________________________________________________

T1    Вкл./Выкл.

T2    Режим «хорошего самочувствия» (автоматический)

T3    Ночной режим «хорошего самочувствия»

T4    Переключатель рабочего режима

T5    Переключатель скорости вентилятора

T6    Кнопка настройки таймера и программ

T7    Кнопка настройки увеличения (+) или понижения (-)

температуры / времени

T8    Кнопка запуска притока внешнего воздуха (работает,

только если кондиционер оборудован данным

приспособлением)

T9    Кнопка вкл./выкл. регулирования незакрепленной

заслонкой

T10  Кнопка сброса

T11  Кнопка запуска программы

D    Дисплей: показывает статус работы и

выполненные настройки

D1  Индикатор скорости вентилятора или

автоматического режима работы (АВТО).

D2  Нагрев

D3  Охлаждение

D4  Только осушитель.

D5 Переключатель притока внешнего воздуха.

D6 Переключатель ночного режима работы.

D7 Переключатель автоматической работы.

D8 Первый переключатель рабочей программы.

D9 Второй переключатель рабочей программы.

D10 Индикатор температуры (термометр) или индикатор

времени (ч : м).

Пульт дистанционного управления также оборудован

крышкой с курсором, который может быть установлен

таким образом, чтобы обеспечить доступ только к

кнопкам ВКЛ/ВЫКЛ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ и

НОЧНОЙ РЕЖИМ.

С крышкой в данном положении кондиционер может

использоваться, но ни одной из настроек нельзя

манипулировать.

____________________________________________________

Для управления оборудованием с помощью пульта

дистанционного управления главный выключатель на

электрической линии (спросите у специалиста,

устанавливавшего оборудование о положении главного

выключателя) должен быть включен, а сетевой

штепсель кондиционера должен быть вставлен.

После выполнения этих операций оборудование можно

отрегулировать с использованием пульта.

Для подачи команд кондиционеру направьте

переднюю часть пульта дистанционного управления в

направлении панели управления кондиционера.

Устройство издает звуковой сигнал, когда получает

команду. Максимальное расстояние для передачи

команд составляет около 8 метров.

______________________________________________________________

Эта кнопка включает и выключает установку.

У системы управления оборудования есть память,

следовательно, никакие настройки утеряны не будут,

когда оно выключается.

Эта кнопка служит для включения или выключения

кондиционера на короткие периоды времени.

В случае продолжительной остановки оборудования, оно

должно быть деактивировано через выключение или

отключением оборудования от сети.

______________________________________________________________

С помощью этой кнопки оборудование автоматически

регулируется для создания оптимальной комфортной

температуры в помещении с кондиционером.

Температура оборудования автоматически регулируется

в соответствии с температурой в помещении.

Скорость вентилятора также регулируется

автоматически в соответствии с уставкой температуры

(за исключением использования для осушения воздуха).

______________________________________________________________

При использовании в данном режиме кондиционер

осушает и охлаждает воздух в помещении.

Кнопка T4 используется для выбора режима работы.

Нажимайте до появления символа «снежинки» на дисплее.

Сначала установите желаемую температуру и скорость

вентилятора (см. соответствующие параграфы).

Через три минуты (максимальное время), компрессор

должен запуститься, и кондиционер должен начать

охлаждение помещения.

Когда запускается компрессор, Вы увидите, как

загорится зеленый светодиод на панели

управления.

___________________________________________________________

При использовании в данном режиме кондиционер

только удаляет влажность в помещении, практически

без изменения температуры.

Данная функция может быть очень полезной в

межсезонье, особенно в дождливые дни, когда

температура не является некомфортной, но

избыточная влажность  создает неприятные ощущения.

При использовании в этом режиме кондиционер

игнорирует уставки температуры и скорости

вентилятора, которые в этом случае не показываются

на дисплее.

Для использования кондиционера в этом режиме

нажимайте кнопку T4 до появления символа «капли» на

дисплее с автоматической вентиляцией.

В данном режиме работы нормально, когда кондиционер

работает с перерывами.

____________________________________________________________

При использовании в данном режиме кондиционер не

действует  ни на температуру ни на влажность в

помещении, а только поддерживает циркуляцию воздуха.

Данный режим работы выбирается нажатием кнопки T4

до появления символа вентилятора  на дисплее.

На данном этапе Вы можете выбрать скорость

вентилятора (см. параграф 3.4.10).

____________________________________________________________

При использовании в данном режиме кондиционер

нагревает помещение. Данная функция имеется только

на моделях с тепловым насосом.

Для выбора этого режима нажимайте кнопку T4

(переключатель выбора режима работы) до появления

символа солнца на дисплее. Сначала установите

желаемую температуру и скорость вентилятора (см.

специальные параграфы). Через три минуты

(максимальное время) компрессор должен запуститься,

и кондиционер начинает нагревать помещение. Когда

компрессор запустится, Вы увидите, что зажжется

зеленый светодиод на панели управления.

Примечание: Кондиционер должен периодически

размораживать батарею (ориентировочно каждые

полчаса). Во время этой операции (около 3-8 минут)

кондиционер не нагревает помещение, хотя его

внутренние детали остаются работающими, за

исключением вентилятора воздуха в помещении.

Когда наружная температура очень низкая, возможна

небольшая задержка (около трех минут) для

перехода от минимальной к средней или

максимальной скорости с момента подачи команды

оборудованию с пульта дистанционного управления.

____________________________________________________________

Поток воздуха может управляться и в горизонтальном и

в вертикальном направлении. Контроль горизонтального

направления не может выполняться с пульта и должен

быть выполнен вручную, регулированием положения

ребер на выпускном отверстии.

ВАЖНО: Регулировка горизонтального потока

воздуха должна только выполняться, когда

незакрепленная решетка не двигается.

Для регулировки вертикального потока воздуха Вы

можете действовать двумя способами:

- непрерывное колебание потока воздуха, что можно

получить нажатием кнопки T9, которая запускает и

останавливает незакрепленную решетку.

Это обеспечивает постоянное поворачивание ребер

решетки.

- остановить незакрепленную решетку в желаемом

положении нажатием кнопки T9 еще раз во время

движения ребер.

Нажатие кнопки T9 запустит автоматическое вращение

заслонки.

ВАЖНО: Заслонку нельзя поворачивать рукой.

____________________________________________________________

Скорость вентилятора управляется кнопкой T5.

Нажатие этой кнопки дает следующую

последовательность:

один раз=низкая, дважды=средняя, три раза=высокая,

четыре раза=автоматически.

Чем выше уставка скорости, тем больше

производительность кондиционера, но также громче его

работа.

Если вы выбираете автоматический режим,

микропроцессор в кондиционере регулирует скорость

автоматически, поддерживая ее настольно высокой,

насколько это необходимо для достижения уставки

температуры в отношении эффективной температуры в

помещении.

Когда температура в помещении приближается к

уставке, скорость вентилятора автоматически

уменьшается.

Когда установка работает в режиме осушения воздуха,

регулировка скорости вентилятора невозможна, так как

она функционирует только при низкой скорости.

_______________________________________________________________

Данная функция имеется только на устройствах,

оборудованных опциональным притоком наружного

воздуха, что является исключительно характеристикой

для данного типа кондиционера.

Нажмите кнопку T8 один раз для запуска

микровентилятора на притоке внешнего воздуха и

откройте заслонку, чтобы освежить воздух в помещении.

Нажмите кнопку T8 еще раз, чтобы закрыть заслонку.

Не следует забывать, что открытие притока наружного

воздуха уменьшает эффект охлаждения кондиционера.

Информация по тепловому эффекту касается также

установок, оборудованных тепловым насосом.

По этой причине, если Вы хотите поддерживать

постоянный поток наружного воздуха с помощью

работающего кондиционера, сначала Вы должны

убедиться, что Ваша установка достаточно мощная для

работы таким способом.

Если нет, Вы должны закрыть приток наружного воздуха,

когда наружная температура является экстремальной.

Используйте кнопку T3 для выбора ночного режима

хорошего самочувствия, который включает следующие

функции:

- Постепенное увеличение температуры, установленной

на охлаждение.

- Постепенное понижение температуры, установленной

на нагрев (только модели с тепловым насосом).

- Уменьшение уровня шума.

- Ночью ниже энергопотребление.

Для выбора ночного режима «хорошего самочувствия» нажмите кнопку T3 после выбора

режима работы, используя кнопку T4 и установив

температуру с помощью кнопки T7.

В идеале Вы должны запускать ночной режим

«хорошего самочувствия» перед самым отходом ко

сну.

В режиме охлаждения установленная температура

поддерживается в течение одного часа после запуска

ночного режима «хорошего самочувствия».

В течение следующего часа уставка может постепенно

увеличиться на макс. 2°С над первоначальной уставкой,

в то время как уставка скорости вентилятора низкая.

После второго часа уставки температуры и скорости

вентилятора не изменяются.

В режиме нагрева установленная температура

поддерживается в течение одного часа после запуска

ночного режима «хорошего самочувствия».

В течение следующего часа уставка постепенно

понижается на макс. 4°С ниже первоначальной уставки,

в то время как уставка скорости вентилятора низкая.

После второго часа уставки температуры и скорости

вентилятора не изменяются.

Работа в ночном режиме «хорошего самочувствия»

отсутствует только для осушения воздуха.

Работа в ночном режиме «хорошего самочувствия»

может быть остановлена в любое время (в идеале, когда

Вы просыпаетесь утром) нажатием кнопки T3 еще раз.

На этом этапе восстанавливаются уставки температуры

и скорости вентилятора, сделанные до работы в режиме

«хорошего самочувствия».

____________________________________________________

Логика кондиционера предоставляет пользователю

выбор двух рабочих программ, которые могут быть

настроены на запуск и остановку в запрограммированное

время, например, Вы можете захотеть, чтобы кондиционер

включился незадолго до Вашего возвращения домой,

чтобы, когда Вы придете, было прохладно.

Для использования этих функций сначала необходимо

настроить точное время на пульте дистанционного

управления, а затем настроить время для запуска

программ.

______________________________________________________

Для установки точного времени выполните следующее:

a) Нажмите кнопку T6 настройки Времени и Программ,

столько раз, сколько необходимо для выведения на

дисплей индикации часа (H).

б) Нажмите переключатель T7 для увеличения или

уменьшения цифрового дисплея, пока он не будет

показывать точный час.

в) Нажмите кнопку T6 еще раз для выведения на

дисплей индикации минут (M).

г) Нажмите переключатель T7 для увеличения или

уменьшения цифрового дисплея, пока он не будет

показывать точное время в минутах.

Для настройки времени запуска и остановки двух

программ кондиционера выполните следующее:

a) Нажмите кнопку настройки Времени и Программ

столько раз, сколько необходимо для выведения на

дисплей индикации PROGR. 1 ON (Время запуска 1-ой

программы).

б) Нажимайте переключатель T7 для увеличения или

уменьшения цифрового дисплея времени, когда Вы

хотите запустить программу 1.

Каждый раз, когда Вы нажимаете переключатель с

одной стороны, настройка времени увеличивается или

уменьшается на 30 минут.

в) Нажмите кнопку T6 настройки Времени и Программ,

столько раз, сколько необходимо для выведения на

дисплей индикации PROGR. 1 OFF (время остановки

1-ой программы).

г) Нажимайте переключатель T7 для увеличения или

уменьшения цифрового дисплея времени, когда Вы

хотите остановить программу 1.

Каждый раз, когда Вы нажимаете переключатель с

одной стороны, настройка времени увеличивается или

уменьшается на 30 минут.

д) Нажмите кнопку настройки Времени и Программ

столько раз, сколько необходимо для выведения на

дисплей индикации PROGR. 2 ON (время запуска 2-ой

программы).

е) Нажимайте переключатель T7 для увеличения или

уменьшения цифрового дисплея времени, когда Вы

хотите запустить программу 2.

Каждый раз, когда Вы нажимаете переключатель с

одной стороны, настройка времени увеличивается или

уменьшается на 30 минут.

ж) Нажмите кнопку T6 настройки Времени и Программ,

столько раз, сколько необходимо для выведения на

дисплей индикации PROGR. 2 OFF (время остановки

2-ой программы).

з) Нажимайте переключатель T7 для увеличения или

уменьшения цифрового дисплея времени, когда Вы

хотите остановить программу 2.

Каждый раз, когда Вы нажимаете переключатель с

одной стороны, настройка времени увеличивается или

уменьшается на 30 минут.

и) Для возвращения к нормального режима работы

просто нажмите кнопку T6 столько раз, сколько

необходимо для удаления индикации программы с

дисплея.

____________________________________________________

После выполнения настроек по рабочим программам,

их можно использовать или не использовать, по

необходимости.

Можно использовать или одну из программ или обе.

В частности, когда Вы нажимаете кнопку T11 для

запуска программ, происходит следующее:

Use of Program no. 1 only / Использование только

программы №1

Use of Program no. 2 only / Использование только

программы №2

Use of Programs 1 and 2 / Использование программ

1 и 2

Disuse of both programs / Неиспользование обеих

программ

Нажмите кнопку T10 для переустановки всех настроек

на пульте дистанционного управления.

Это отменит все настройки таймера, а пульт

дистанционного управления будет использовать

стандартные настройки.

Дополнительно, нажав T10, Вы выведете на дисплей

все возможные индикации, чтобы Вы смогли

проверить правильные условия дисплея.

____________________________________________________________

Если Вы потеряете пульт дистанционного управления,

или сядут батарейки, или он не работает по какой-то

другой причине, Вы все еще можете управлять

кондиционером в автоматическом режиме, используя

микропереключатель на пульте управления; это тот же

переключатель, который должен использоваться для

перенастройки сигнальной лампочки  засоренного

фильтра.

Для выполнения этого проделайте следующее:

- Убедитесь, что не включен красный светодиод

аварии по засоренному фильтру.

Если он включен, очистите фильтры и переустановите

сигнальную лампочку, как описано в параграфе 3.5.1

«Очистка воздушного фильтра».

- Используйте острый предмет для нажатия

микропереключателя, расположенного под отверстием

на панели управления.

- Кондиционер будет работать в автоматическом

режиме (“AUTO”).

Для восстановления нормальной работы с

использованием пульта дистанционного управления,

потребуется просто дать любую команду с пульта,

когда он будет найден/готов.

_____________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3.5	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш кондиционер спроектирован для уменьшения

операций текущего техобслуживания до минимума и

гарантии того, что их легко может выполнять любой

пользователь.

Единственные необходимые операции – три вида

очистки, описанные ниже.

_____________________________________________________________

Для обеспечения эффективной  внутренней

фильтрации воздуха и удовлетворительной работы

Вашего кондиционера воздушный фильтр должен

периодически очищаться.

О необходимости выполнения этой важной операции

сигнализирует, после продолжительного периода

использования,  красный светодиод, загорающийся на

панели управления (см. рис. 26).

Фильтр расположен спереди решетки притока воздуха

на задней части установки.

Чтобы снять его, нажмите на два крепежных крюка и

потяните фильтр на себя (см. рис. 42).

Промойте фильтр, направив струю воды в

противоположном направлении от накопления пыли.

В случае грязи, которую сложно удалить (например,

смазка или другая трудная грязь), возможно, сначала

Вам придется замочить фильтр в растворе воды и

нейтрального моющего средства.

До того, как поставить фильтр на место, встряхните

его для удаления воды от промывки.

Последняя часть данной операции состоит в быстром

нажатии, острым предметом, микроключа,

расположенного на панели управления.

Красный светодиод погаснет и загорится опять

после того, как фильтр проработает несколько дней.

РАЗДЕЛ 3.6	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для пользователя чрезвычайно важно знать, когда

режим работы, который выглядит как неисправность, в

действительности является таковым.

Среди них есть некоторые (которые мы укажем), которые

пользователь может легко исправить, следуя нашим

простым инструкциям, тогда как в других случаях

необходимо связываться с нашим сервисным

персоналом.

Мы также хотим напомнить Вам, что любые попытки

отремонтировать оборудование, предпринятые

неуполномоченным персоналом, сразу аннулируют

гарантию.

_____________________________________________________________

После остановки компрессор запускается не сразу

(повторный запуск занимает около трех минут).

Операционная логика устройства предусматривает

задержку между остановкой компрессора и повторным

запуском.

Это – для защиты компрессора.

- При нагревании, на версиях с тепловым насосом,

установка не начинает выделять тепло, пока не пройдет

несколько минут после запуска компрессора.

Если вентилятор должен запуститься одновременно с

компрессором, в первые несколько минут он будет

выделять холодный воздух в помещение (и это может

доставить неудобства находящимся в помещении), так

как функции нагрева требуется некоторое время, что

нагреться.

Именно по этой причине происходит задержка запуска

вентилятора до момента запуска компрессора.

___________________________________________________

РАЗДЕЛ 3.7	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

- Всегда держите фильтры в чистом виде (см. раздел по

техобслуживанию и очистке).

- Держите закрытыми окна и двери в помещениях, где

работает кондиционер.

- Не впускайте солнце в помещение, используя шторы,

опустив светозащитный экран или закрыв ставни.

- Не перекрывайте поток воздуха (приток и выпуск) на

установках; это, в дополнение к снижению эффективности

системы, подвергнет опасности правильную работу

установки и может вызвать неремонтируемую поломку.

РАЗДЕЛ 3.8	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправностей кондиционера проверьте пункты по списку ниже.

Если, после проведения предлагаемой проверки, проблема не решена, свяжитесь со своим авторизованным сервисным центром.

- Кондиционер не включается. Это может быть по причине:

- отсутствие питания;

что делать:

- Убедитесь, что питание подключено (например, включив в доме свет).

- Убедитесь, что главный выключатель (прерыватель цепи) закрыт, а плавкий предохранитель не сгорел (при необходимости замените предохранитель).

Если вместо прерывателя цепи Вы установили рубильник, убедитесь, что он не отключен (перенастройте при необходимости).

Если проблема продолжается, свяжитесь с нашим сервисным отделом и не пытайтесь запустить кондиционер.

- Сели батарейки на пульте дистанционного управления.

Если сели батарейки, Вы заметите отсутствие показаний на дисплее и отсутствие звукового сигнала кондиционера, когда Вы пытаетесь отправить команду. В этом случае замените батарейки.

________________________________________________________________________________________________

- Устройство уже не охлаждает удовлетворительно, это может быть по причине:

- Уставка температуры на пульте дистанционного управления слишком высокая или слишком низкая (для моделей с тепловым насосом);

что делать:

- проверьте и, при необходимости, исправьте уставку температуры на пульте.

- воздушный фильтр засорен до того, как загорится сигнальная лампочка.

что делать:

- проверьте и очистите при необходимости.

- что-то преграждает поток воздуха внутрь или наружу;

что делать:

- удалите то, что может преграждать поток воздуха.

- Произошло увеличение нагрузки по теплу или холоду (например, дверь или окно оставлены открытыми, или в помещении установлено устройство, которое выделяет большое количество тепла);

что делать:

- убедитесь, что двери и окна закрыты; если в помещении установлен источник тепла, который чрезмерно повышает температуру, которую не может компенсировать кондиционер, единственное решение – установить еще один кондиционер или заменить существующий на более мощную модель.

________________________________________________________________________________________________

- Кондиционер останавливается, и начинают мигать второй и третий светодиод слева на панели управления (оранжевый, зеленый и красный свет);

Если возникает неполадка в дренажной системе конденсационной воды, кондиционер прекращает работать и сигнализирует, мигая оранжевым, зеленым и красным светом (второй и третий светодиод слева), о статусе аварии.

Для обеспечения возможности временной работы кондиционера до прибытия сервисного персонала, Вы можете слить воду, следую этим простым инструкциям:

- Захватите резиновый колпачок в центре нижней панели конденсатора за краем рамы, направленной на стену, большим и указательным пальцами.

- Вытяните резиновую трубку, закрытую колпачком на несколько сантиметров.

- Снимите колпачок после того, как подставите под него ведро или другую емкость (по крайней мере, емкостью пять литров), чтобы собрать воду.

- После устранения неисправности сервисный персонал закроет сливную трубку.

ВАЖНО: Если Вы не можете классифицировать проблему как одну из описанных выше, Вы должны немедленно связаться с нашим сервисным отделом, не пытаясь ремонтировать самостоятельно.

# Text boxes

3.2.2.

Описание сигнального пульта

1.3.4.

Правильное использование

1.3.3.

Технические примечания

1.4.1.

Хранение

1.4.2.

Приемка и распаковка

2.2.2.

Размеры и характеристики места, где устанавливается кондиционер

2.2.1.

Выбор наилучшего положения для установки кондиционера

2.3.1.

Сверление стены

2.3.2.

Обеспечение слива конденсата для автоматов с тепловым насосом

2.3.3.

Монтаж воздушных труб и наружных решеток

2.3.4.

Подключение электропитания

2.4.1.

Введение

2.3.5.

Крепление установки на кронштейн

2.4.2.

Снятие переднего корпуса

2.4.3.

Подготовка установки

зеленый

оранжевый

красный

зеленый

2.5.1.

Удаление водоконденсата в случае крайней  необходимости

3.3.1.

Дистанционное управление

3.3.2.

Как вставить батарейки

3.4.2.

Включение и контроль работы

3.4.3.

Включение и выключение установки (кнопка Т1)

3.4.4.

Режим «хорошего самочувствия» (автоматический) (кнопка Т2)

3.4.5.

Функция охлаждения

3.4.6.

Только осушитель воздуха

3.4.7.

Только вентилятор

3.4.8.

Функция нагрева (только модели с тепловым насосом)

3.4.9.

Управление направлением потока воздуха

Рис. 31

Только осушитель

Рис. 32

Только вентилятор

Рис. 34

Контроль направления потока воздуха

Рис. 33

Функция нагрева (только модели с тепловым насосом)

Рис. 28

Включение и выключение установки

Рис. 30

Функция охлаждения

Рис. 29

Режим «хорошего самочувствия» (автоматический)

3.4.10.

Управление скоростью вентилятора

3.4.11.

Приток наружного воздуха

Рис. 35

Управление скоростью вентилятора

T9

T5

T8

Рис. 36

Приток наружного воздуха

3.4.12.

Ночной режим «хорошего самочувствия»

Рис. 37

Ночной режим «хорошего самочувствия»

Рис. 38

Настройка правильного времени

3.4.14.

Настройка правильного времени

3.4.13.

Настройка программ для работы

3.4.15.

Настройка времени для 1-ой и 2-ой рабочей программы (PROGR.1 и PROGR.2)

3.4.16.

Запуск и остановка рабочих программ

Рис. 39

Настройка времени для 1-ой и 2-ой рабочей программы (PROGR.1 и PROGR.2)

Рис. 40

Запуск и остановка рабочих программ

3.5.1.

Очистка воздушного фильтра

3.4.17.

Переустановка всех функций пульта дистанционного управления

3.4.18.

Управление кондиционера в отсутствие пульта дистанционного управления

Рис. 42

Очистка воздушного фильтра

Рис. 41

Переустановка всех функций пульта дистанционного управления

3.6.1.

Функциональные аспекты, которые могут быть ошибочно приняты за неисправности

3.2.1.

Список приборов

3.4.1.

Описание пульта дистанционного управления